## Slide 1
Voice Mux (VM)
장비설명 자료

## Slide 2
장비개요 및 망 구성
시스템 구성 및 특징
설치 및 장비설정
장애처리
목 차

## Slide 3
I. 장비개요 및 망 구성
1. 장비개요
본 장치의 다양한 종류의 가입자 서비스를 수용하여 PCM 변환 또는 DS0급 수준에서 다중화하여 DS1(1.544Mbps) 혹은 DS1E(2.048Mbps)로 변환하여 전송장치 또는 교환기에 접속하거나 Ethernet 스위치를 통하여 망으로 전달될 수 있다.
이 장치는 종속신호로 DS0급 신호(음성 및 데이터)를 1.544Mbps(이하 'DS1'), 2.048Mbps(이하 'DS1E') 신호 및 10/100Base-T의 Ethernet 신호를 접속, 다중화하여 대국장치로 전송하고, 또는 이의 역기능을 수행할 수 있는 점대점(Point-To-Point), 점대다점(Point-To-Multipoint)으로 구성이 가능한 시스템으로써 DS0급 이하의 모든 서비스를 수용 전송할 수 있는 가입자계 단국장치이다.

## Slide 4
I. 장비개요 및 망 구성
2. 서비스 제공
Voice Service
- 일반전화 가입자 서비스(SLC-E, SLC-T)
- 자석식 전화 가입자 서비스(R/D)
- 공전식 전화 가입자 서비스(T/D)
- 아날로그 전용선 가입자 서비스(2W E&M, 4W E&M)
- PABX 등 사설 교환기 접속 서비스(DPO, DPT)
- 공중전화 서비스(CP/C, CP/R)
Digital Data Service
- 디지털 데이터 서비스(2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 56, 64Kbps OCUDP)
- Nx56, N  64Kbps 디지털 데이터 서비스(N=1 ~ 30 / DS64N)
- SHDSL을 통한 장거리 Nx56/64Kbps 디지털 데이터 서비스(N=1…31)

## Slide 5
I. 장비개요 및 망 구성
3. 제품특징
집중관리를 통하여 최소의 운용 비용으로 유지관리가능
주요 회로 또는 기능의 이중화로 안정성 향상
유사 기능을 통합한 통합 유니트 운용
외부 전원 충격을 방지하기 위한 보호회로 내장
Port별 DS1/DS1E 선택으로 다양한 망에 접속 가능
CES에 의한 Ethernet 망 접속 제공
완전 그래픽 지원 가능한, 사용자 편의를 중시한 EMS 지원
수용 용량별 장비 구분 ( WTC180 , WTC60 , WTC30 , WTC30-Batt , WTC06 )

## Slide 6
I. 장비개요 및 망 구성
4. 제품구성

## Slide 7
I. 장비개요 및 망 구성
4. 제품구성
SHELF | 품명 | 소모전력 | 소모전류
WTC 06 | OIU(B) | 40 mA | 2W
 | FXS3 | 40 mA | 1.5W
 | RD | 40 mA | 2W
 | 2W E&M | 30 mA | 1W
 | 4W E&M | 30 mA | 1W
 | OCUDP3 | 40 mA | 2.5W
채널부 공통 | FXO | 30 mA | 1.0 W
 | FXS | 50 mA | 2.7 W
 | OCUDP | 50 mA | 2.5 W
 | DS64N | 30 mA | 1.5 W
 | 2WE&M | 30 mA | 1.5 W
 | 4WE&M | 60 mA | 2.0 W
 | RD | 50 mA | 2.0 W
 | SHDC | 80 mA | 4.0 W
SHELF | 품명 | 소모전력 | 소모전류
WTC 180 | MCU | 120 mA | 6.0 W
 | FRU | 60 mA | 3.0 W
 | FPU | 20 mA | 1.0 W
 | RGU | 30 mA | 1.5 W
 | ETU | 60 mA | 3.0 W
WTC 60 | BCU | 90 mA | 4.5 W
 | FCD2 | 60 mA | 3.0 W
WTC 30 | BCU | 90 mA | 4.5 W
 | FCD1 | 60 mA | 3.0 W
WTC 60,30공통부 | FCTX | 70 mA | 3.5 W
 | BRGU | 80 mA | 1.6 W
 | BPRU | - | -

## Slide 8
I. 장비개요 및 망 구성
5. 구성 망
운용Service
100B/T
Ethernet session
자석식전화기
SHDSL
전화기
아날로그모뎀
FAX
ROUTER
DSU
ATM기
PABX
HOT LINE
공중전화
Voice Mux
광MUX
DS1/DS1E/DS0
TDM session
DS1/DS1E
Network

## Slide 9
II . 시스템 구성 및 특징
1. 셀프
세로(depth) : 37.5 cm
가로(width) : 48.3 cm
높이(heigth) : 26.5 cm
WTC-180 Shelf
- 소모전력 : 채널Full실장시 167w이내
- 소모전류 : 1.74A(공통 부)

## Slide 10
II . 시스템 구성 및 특징
1. 셀프
세로(depth) : 37.5 cm
가로(width) : 48.3 cm
높이(heigth) : 13.2 cm
WTC-60 Shelf
- 소모전력 : 68w이내
- 소모전류 : 0.28A(공통 부)

## Slide 11
II . 시스템 구성 및 특징
1. 셀프
세로(depth) : 37.5 cm
가로(width) : 48.3 cm
높이(heigth) : 13.2 cm
WTC-30 Shelf
- 소모전력 : 46w이내
- 소모전류 : 0.22A(공통 부)

## Slide 12
II . 시스템 구성 및 특징
1. 셀프
세로(depth) : 25 cm
가로(width) : 48 cm
높이(heigth) : 4.4 cm
WTC-06 Shelf
- 소모전력 : 10w이내
- 소모전류 : 1.8A

## Slide 13
II . 시스템 구성 및 특징
2. 셀프 전면(WTC-180)
MCU 제어 유니트
Ring 발생기
180회선 채널 유니트
E1 Frame처리및 클럭공급
이더넷 프레임 처리
교체 시 TDM

## Slide 14
II . 시스템 구성 및 특징
3. 셀프 후면 (WTC-180)
DC -48 전원 연결단자
EMS제어 LAN Port
FG/SG/48G
채널 회선 Mapping 단자
2W연결단자
4W송신단자
4W수신단자
E 선 단자
M 선 단자

## Slide 15
II . 시스템 구성 및 특징
2. 셀프 전면(WTC-180)
BCU 제어 유니트
Ring 발생기
60회선 채널 유니트
BRGU – DC Ring 발생기
BPRU – AC전원 및 Riing 발생기
이더넷 프레임 처리 및 클럭공급
E1 프레임 처리 및 클럭공급

## Slide 16
II . 시스템 구성 및 특징
3. 셀프 후면 (WTC-60)
DC -48 전원 연결단자
EMS제어 LAN Port
FG/SG/48G
채널 회선 Mapping 단자
2W연결단자
4W수신단자
4W송신단자
E 선 단자
M 선 단자
Battery 입력단자
AC 입력단자

## Slide 17
II . 시스템 구성 및 특징
2. 셀프 전면(WTC-30)
BCU 제어 유니트
Ring 발생기
30회선 채널 유니트
BRGU – DC Ring 발생기
BPRU – AC전원 및 Riing 발생기
이더넷 프레임 처리 및 클럭공급

## Slide 18
II . 시스템 구성 및 특징
3. 셀프 후면 (WTC-30)
DC -48 전원 연결단자
EMS제어 LAN Port
FG/SG/48G
채널 회선 Mapping 단자
2W연결단자
4W수신단자
4W송신단자
E 선 단자
M 선 단자
Battery 입력단자
AC 입력단자

## Slide 19
II . 시스템 구성 및 특징
2. 셀프 전후면(WTC-06)
RS232 제어포트
채널 Mapping 단자
DC 전원단자
전원 파워유니트
AC 및 DC 선택
채널 유니트
광 MUX 유니트
AC입력 단자
FG.SG.48G

## Slide 20
II . 시스템 구성 및 특징
1. MCU ( Main Control Unit )
LED동작 | 설명 | 스위치 | 설명
STS | 녹색 : 정상 적색 : 초기부팅및 비정상시 | UP/DN SW | FND 선택스위치
CR,MJ,MN | 등급별 경보 발생 시 점등 | CU/CH SW | 슬롯/채널 선택스위치
TST | ON: Test중 | RST SW | MCU Reset Switch
ACO | ON : Alarm Cut Off | IN/OUT SW | In Out 방향 Test 선택
DCC | Data Communication Channel정상시 소등 | AD/DA SW | Analog-Digital 방향 선택
Console | 운용 터미널과 연결을 위한 Port | Bantom Jack | 시험용 Port
BCU는 주 제어를 담당하며 장치의 운용 및 운용자 터미널과 통신을 담당
자체 진단 기능 (WDT에 의한 장애 시 복구 기능 포함 )
장애 감시 및 보고 기능
성능 정보 누적 및 처리 기능
프로비전 정보 관리 (전원 단절 시 에도 정보를 유지)
셀프의 보호 절체 제어 (자동 절체, 수동 절체, 강제 절체, 탈실장)
데이터 통신 기능(GUI와의 통신, Upgrade, Remote Upgrade, DCC)
TEST 기능 (MCU-T 일 경우 채널 유니트 및 가입자 선로 시험 기능)
WTC06 셀프 제어및 관리

## Slide 21
II . 시스템 구성 및 특징
2. FPU ( Frame and Packet Unit )
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | 초기부팅 및 비정상동작상태
LF | 적색 | Line Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
RF | 적색 | Remote Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
CKF | 적색 | Clock Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
CLKI | 황색 | 자체(Internal)클럭 설정시
Clock 공급, Frame 생성, DS0 Time Slot 교환 기능등을 수행.
CLOCK 공급
- External, Internal, Loop Clock을 선택하여 System에 공급
- Clock 절체 기능
Frame 생성 기능( 최대 6개의 E1(or T1) 제공)
DS0 Time Slot 교환 기능( DS0 Cross-Connect를 통한 다양한 망구성가능)

## Slide 22
II . 시스템 구성 및 특징
3. ETU ( Ethernet 100Bace-Tx Unit )
CES(Circuit Emulation Service)를 담당하여 E1 TDM 신호를
Ethernet Frame실어 전송 및 그 역기능을 수행
Ethernet 신호를 DS1E 및 DS1 신호로 분리하여 FRU로 전달
E1 채널 용량 - 6채널
Ethernet Interface 10/100Base-Tx, Auto Negotiation, Auto-MDI/X 지원
IEEE Standard 지원
IEEE 802.1Q에 따른 VLAN 기능 지원
16MB Packet Buffer/최대 128ms Jitter Buffer 지원
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | 초기부팅 및 비정상동작상태
SPD | 황색 | LAN Speed 표시 (ON: 100Mbps, OFF:10Mbps)
 | 점등소등 | Data flow
LNK | 녹색 | Ethernet Link 시
 | 소등 | Link 단절 시

## Slide 23
II . 시스템 구성 및 특징
4. RGU ( Ring Generator Unit )
가입자측으로 Ring Signal을 공급 담당
정격 입력 전압 : -48VDC 전 이중 전송 방식
입력 전압 변동 범위 : -42.5 ~ -56.5VDC
출력 전압 : 80Vrms ± 4Vrms, -48VDC 중첩
출력 주파수 : 20Hz ± 1Hz, 정현파
최대 출력 전력 : 20Watt 이상
상태 | 설 명 | 
STS | 적색 | 정상 (현재 Active로 동작)
 | 소등 | Stand-By로 동작
ON | 녹색 | Power ON 시 점등

## Slide 24
II . 시스템 구성 및 특징
1. BCU ( Bank Control Unit )
BCU는 주 제어를 담당하며 장치의 운용 및 운용자 터미널과 통신을 담당
WDT에 의한 장애 복구 및 Booting 시 Memory Test
장애 감시 및 보고 기능(장애 상태 수집 및 EMS 보고)
성능 정보 누적 및 처리 기능(성능 정보 수집 후 EMS 보고)
프로비전 정보 관리(Memory에 저장 전원 단절 시에도 정보 유지)
주요 Unit의 보호 절체 제어(자동, 수동 절체 기능)
데이터 통신 기능(EMS와의 통신 및 Local/Remote Upgrade, DCC)
MCU Unit 전면에서 각 Channel Test 기능(MCU-T Unit에 한함)
TCP/IP통신EMS제어및 전면의 RS232C를 통한 CIT 명령어 입력 가능
전면의 LED를 통해 Alarm 확인 기능
광MUX(WTC06) 셀프 제어및 관리
LED동작 | 설명 | 스위치 | 설명
STS | 녹색 : 정상 적색 : 초기부팅및 비정상시 | UP/DN SW | FND 선택스위치
CR,MJ,MN | 등급별 경보 발생 시 점등 | CU/CH SW | 슬롯/채널 선택스위치
TST | ON: Test중 | RST SW | MCU Reset Switch
ACO | ON : Alarm Cut Off | IN/OUT SW | In Out 방향 Test 선택
DCC | Data Communication Channel정상시 소등 | AD/DA SW | Analog-Digital 방향 선택
Console | 운용 터미널과 연결을 위한 Port | Bantom Jack | 시험용 Port

## Slide 25
II . 시스템 구성 및 특징
3. FC-TX ( Framer Clock 100Base-Tx Unit )
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | 초기부팅 및 비정상동작상태
LF | 적색 | Line Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
RF | 적색 | Remote Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
CKF | 적색 | Clock Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
CLKI | 황색 | 자체(Internal)클럭 설정시
SPD | 황색 | LAN Speed 표시 (ON: 100Mbps, OFF:10Mbps)
 | 점등소등 | Data flow
LNK | 녹색 | Ethernet Link 시
 | 소등 | Link 단절 시
CES(Circuit Emulation Service)를 담당하여 E1 TDM 신호를
Ethernet Frame실어 전송 및 그 역기능을 수행
Ethernet 신호를 DS1E 및 DS1 신호로 분리하여 FRU로 전달
E1 채널 용량 - 2채널
Ethernet Interface 10/100Base-Tx, Auto Negotiation, Auto-MDI/X 지원
IEEE Standard 지원
IEEE 802.1Q에 따른 VLAN 기능 지원
16MB Packet Buffer/최대 128ms Jitter Buffer 지원

## Slide 26
II . 시스템 구성 및 특징
1. BRGU ( Bank Power and Ring supply Unit )
가입자측으로 Ring Signal을 공급
정격 입력 전압 : -48VDC 전 이중 전송 방식
입력 전압 변동 범위 : -42.5 ~ -56.5VDC
출력 전압 : 80Vrms ± 4Vrms, -48VDC 중첩
출력 주파수 : 20Hz ± 1Hz, 정현파
최대 출력 전력 : 20Watt 이상
상태 | 설 명 | 
PWR-ON | Power 상태 표시 . 전원 인가 시 ON | 
RING-ACT | 적색 | 정상 (현재 Active로 동작)
 | 소등 | Stand-By로 동작
RING-FLT | 적색 | Ring Fault 시
 | 소등 | 정상 운용 시

## Slide 27
II . 시스템 구성 및 특징
1. BRGU ( Bank Power and Ring supply Unit )
가입자측으로 Ring Signal을 공급
정격 입력 전압 : -48VDC 전 이중 전송 방식
입력 전압 변동 범위 : -42.5 ~ -56.5VDC
출력 전압 : 80Vrms ± 4Vrms, -48VDC 중첩
출력 주파수 : 20Hz ± 1Hz, 정현파
최대 출력 전력 : 20Watt 이상
AC 전원 장애시 배터리 백업 기능
상태 | 설 명 | 
PWR-ON | Power 상태 표시 . 전원 인가 시 ON | 
RING-ACT | 적색 | 정상 (현재 Active로 동작)
 | 소등 | Stand-By로 동작
RING-FLT | 적색 | Ring Fault 시
 | 소등 | 정상 운용 시

## Slide 28
II . 시스템 구성 및 특징
1. FRU ( FrameR and Clock Unit )
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | 초기부팅 및 비정상동작상태
LF | 적색 | Line Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
RF | 적색 | Remote Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
CKF | 적색 | Clock Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
CLKI | 황색 | 자체(Internal)클럭 설정시
Clock 공급, Frame 생성, DS0 Time Slot 교환 기능등을 수행.
CLOCK 공급
- External, Internal, Loop Clock을 선택하여 System에 공급
- Clock 절체 기능
Frame 생성 기능( 최대 6개의 E1(or T1) 제공)
DS0 Time Slot 교환 기능( DS0 Cross-Connect를 통한 다양한 망구성가능)
1:1 Unit 절체 기능 – (DS0 Cross-Connect를 통한 다양한 망 구성 가능)

## Slide 29
II . 시스템 구성 및 특징
1. FCD2 ( Framer and Clock Ds1(e) Unit )
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | 초기부팅 및 비정상동작상태
LF | 적색 | Line Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
RF | 적색 | Remote Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
CKF | 적색 | Clock Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
CLKI | 황색 | 자체(Internal)클럭 설정시
Clock 공급, Frame 생성, DS0 Time Slot 교환 기능등을 수행.
CLOCK 공급
- External, Internal, Loop Clock을 선택하여 System에 공급
- Clock 절체 기능
Frame 생성 기능( 최대 2개의 E1(or T1) 제공)
DS0 Time Slot 교환 기능( DS0 Cross-Connect를 통한 다양한 망구성가능)
1:1 Unit 절체 기능 – (DS0 Cross-Connect를 통한 다양한 망 구성 가능)

## Slide 30
II . 시스템 구성 및 특징
1. FCD1 ( Framer and Clock Ds1(e) Unit )
Clock 공급, Frame 생성, DS0 Time Slot 교환 기능등을 수행.
CLOCK 공급
- External, Internal, Loop Clock을 선택하여 System에 공급
- Clock 절체 기능
Frame 생성 기능( 최대 1개의 E1(or T1) 제공)
DS0 Time Slot 교환 기능( DS0 Cross-Connect를 통한 다양한 망구성가능)
1:1 Unit 절체 기능 – (DS0 Cross-Connect를 통한 다양한 망 구성 가능)
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | 초기부팅 및 비정상동작상태
LF | 적색 | Line Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
RF | 적색 | Remote Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
CKF | 적색 | Clock Fault 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
CLKI | 황색 | 자체(Internal)클럭 설정시

## Slide 31
II . 시스템 구성 및 특징
1. PWR-DC ( Powr DC -48V Unit )
-48 DC POWER로 가입자 측에 +5V, -48V 전원 및 RING 신호를 공급
정격 입력 전압 : -48VDC 전 이중 전송 방식
입력 전압 변동 범위 : -42.5 ~ -56.5VDC
출력 전압 : 80Vrms ± 4Vrms, -48VDC 중첩, +5V
최대 출력 전력 : 20Watt 이상
상태 | 설 명 | 
PWR-ON | Power 상태 표시 . 전원 인가 시 ON | 
ALM | 소등 | 정상 동작시
 | 적색 | Fault 시
RING | 적색 | Ring Fault 시
 | 소등 | 정상 운용 시

## Slide 32
II . 시스템 구성 및 특징
1. PWR-AC ( POWER AC Battery Unit )
AC 입력전원을 -48v DC로 변환하여 각각 +5V, -48V 전원 및 RING 신호를 공급
정격 입력 전압 : AC Free Voltage + Battery(+12V)
입력 전압 변동 범위 : -42.5 ~ -56.5VDC
출력 전압 : 80Vrms ± 4Vrms, -48VDC 중첩, +5V
최대 출력 전력 : 20Watt 이상
배터리 백업 기능
상태 | 설 명 | 
PWR | Power 상태 표시 . 전원 인가 시 ON | 
CONNECT | 녹색 | 베터리 연결/동작시
 | 적색 | 미연결 시 적색
STATUS | 녹색 | FULL 상태
 | 적색 | LOW상태시 적색
RING | 적색 | Ring Fault 시
 | 소등 | 정상 운용 시

## Slide 33
II . 시스템 구성 및 특징
1. MUX-OIU ( MUX and Optic Interface Unit )
WTC180셀프와 광접속하여 시스템을 제어하고 채널부의 6개의 DS0신호를 다중화및 역다중화
180 셀프와 광접속 및 DCC 통신
프로비전 정보 관리(Memory에 저장, 전원 단절 시에도 정보 유지)
후면의 RS232C를 통한 MENU 모드의 명령어 입력 가능
DDM 기능(광모듈 감시기능, TX_POWER, RX_POWER,온도,파장 등…)
장애 감시 및 보고 기능
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상동작시
 | 적색 | Unit Fault 시
SF | 소등 | COT-RT 간 광접속 수신이 정상 시
 | 적색 | COT-RT 간 광접속 수신이 장애 시
RING | 적색 | 유니트의 채널중 최소 1개 이상이 LOS일때
 | 소등 | 정상 운용 시

## Slide 34
II . 시스템 구성 및 특징
1. FXS ( Foreign eXchange Station )
가입자측 정합을 위한 통합 유니트
SLC-T(Subscriber Loop Carrier – Telephone) - 일반 전화 접속 기능
DPO(Dial Pulse Originator) - PABX 접속 기능
CPR- 공중 전화 가입자, 과금 신호 및 호출(20Hz Ring) 사용
TD(Toll Down) - Toll Down 전용 회선 기능
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능
입,출력 특성 600Ω
IN/OUT 방향 회선 테스트 절분 기능
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등

## Slide 35
II . 시스템 구성 및 특징
1. FXO ( Foreign eXchange Originate )
교환기측 정합을 위한 통합 유니트
SLC-E(Subscriber Loop Carrier – Exchange) - 일반 전화 접속 기능
DPT(Dial Pulse Terminator) - PABX와 국간 신호 전송 방식 사용 시 접속 기능
CPC- 공중 전화 가입자, CO의 교환기에 연결 시
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능
입,출력 특성 600Ω
IN/OUT 방향 회선 테스트 절분 기능
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등

## Slide 36
II . 시스템 구성 및 특징
1. RD ( Ring Down )
군용 또는 자석식 전화기 정합을 위한 전용 유니트
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능
입,출력 특성 600Ω
IN/OUT 방향 회선 테스트 절분 기능
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등

## Slide 37
II . 시스템 구성 및 특징
1. 2WE&M ( 2Wire Ear & Mouth)
E&M 신호 방식의 교환기 측 정합을 위한 유니트
음성과 시그널링이 분리 되어 전송 (일반 전화 접속 기능) 2선식
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능
입,출력 특성 600Ω
IN/OUT 방향 회선 테스트 절분 기능
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등

## Slide 38
II . 시스템 구성 및 특징
1. 4WE&M ( 4Wire Ear & Mouth)
E&M 신호 방식의 교환기 측 정합을 위한 유니트
음성과 시그널링이 분리 되어 전송 (일반 전화 접속 기능) 4선식
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능
입,출력 특성 600Ω
IN/OUT 방향 회선 테스트 절분 기능
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등

## Slide 39
II . 시스템 구성 및 특징
1. OCUDP ( Office Carrier Unit Data Port)
저속급 데이터 전송 유니트로 가입자의 DSU 연동하여 회선구성
데이터 전송 속도
- 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 56, 64kbps
4선식 전 이중 방식
56, 64kbps 데이터의 BCH 에러 수정 기능
B6ZS(2.4k, 4.8k, 9.6k), B7ZS(56k) 기능 제공
ALBO 기능 ( 최대 -43dB)
Alternate 및 Latching 루프백 기능
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
DAT | 녹색 | 데이터 전송 중일 때
 | 소등 | 미사용시
LPB | 황색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 Loopback 상태 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등

## Slide 40
II . 시스템 구성 및 특징
1. DS64N ( Digital Service 64N)
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
DAT | 녹색 | 데이터 전송 중일 때
 | 소등 | 미사용시
LPB | 황색 | Channel Loopback 상태 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
고속급 데이터 전송 유니트
데이터 전송 속도( 64 ~ 1984kbps)
전 이중 방식
선로 정합 조건( V.35 또는 EIA-530)
가입자 수용 용량 - 1 채널

## Slide 41
II . 시스템 구성 및 특징
1. SHDSL ( Symmetrical High Data Rate DSL Card)
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
LINE | 적색 | Link Fail
 | 소등 | COT-RT 간 Line 접속 완료 시
LPB | 황색 | Channel Loopback 상태 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
장거리 고속급 데이터 전송 유니트
데이터 전송 속도 ( 64 ~ 1984kbps )
최대 전송 거리 (3.2Km 이상 )
SHDC-SHDD 구성
가입자 수용 용량 : 1 채널
2Wire/4Wire 선택 사용 가능
2km에서 1,920kbps 이상 전송 가능(2Wire 0.4mm 무간섭 기준)
회선 시험을 위한 다양한 Loopback Test 지원

## Slide 42
II . 시스템 구성 및 특징
1. SHDSL ( Symmetrical High Data Rate DSL)
상태 | 설 명 | 
PWR/TST | 황색 | 전원 인가 시
 | Blink | LoopBack Test 중
LINE | 소등 | COT-RT 간 Line 접속 완료 시
 | 적색 | Link Fail
장거리 고속급 데이터 전송 유니트
데이터 전송 속도 ( 64 ~ 1984kbps)
최대 전송 거리 ( 3.2Km 이상 )
전면 LCD 화면 버튼 설정 및 모니터링이 가능
신호 정합 조건 ( V.35 )
가입자 수용 용량 : 1 채널
회선 시험을 위한 Loopback Test 지원
Free Voltage(100 ~ 240VAC)
LED | 설명
DTR | DTE Ready
DSR | Data Set Ready
RTS | Request To Send
CTS | Clear To Send
TXD | Transmitted Data
RXD | Received Data
DCD | Receiver Line Signal Detector

## Slide 43
II . 시스템 구성 및 특징
1. OIU ( Optic Interface Unit)
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
SF | 적색 | 광 수신부 장애시
 | 소등 | 광 수신부 정상시
WTC06 RT와 광접속을 위한 유니트
WTC06 RT와 DCC 접속 기능 제공
DDM 기능(광 감시 기능, TX_POWER, RX_POWER,온도,파장 등..)
Interface : WDM 1310nm
Type : SFP 1 Core LC 15Km / 40Km 선택

## Slide 44
II . 시스템 구성 및 특징
1. FXS3 ( Foreign eXchange Station 3Chnnel)
가입자측 정합을 위한 통합 유니트
SLC-T(Subscriber Loop Carrier – Telephone) - 일반 전화 접속 기능
DPO(Dial Pulse Originator) - PABX 접속 기능
CPR- 공중 전화 가입자, 과금 신호 및 호출(20Hz Ring) 사용
TD(Toll Down) - Toll Down 전용 회선 기능
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 3채널
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 3채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 3채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등

## Slide 45
II . 시스템 구성 및 특징
1. RD ( Ring Down)
군용 또는 자석식 전화기 정합을 위한 전용 유니트
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 3채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능
입,출력 특성 600Ω
IN/OUT 방향 회선 테스트 절분 기능
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 3채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 3채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등

## Slide 46
II . 시스템 구성 및 특징
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 3채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 3채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
1. 2WE&M ( 2Wire Ear & Mouth)
E&M 신호 방식의 교환기 측 정합을 위한 유니트
음성과 시그널링이 분리 되어 전송 (일반 전화 접속 기능) 2선식
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 3채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능

## Slide 47
II . 시스템 구성 및 특징
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 3채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 3채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
1. 4WE&M ( 4Wire Ear & Mouth)
E&M 신호 방식의 교환기 측 정합을 위한 유니트
음성과 시그널링이 분리 되어 전송 (일반 전화 접속 기능) 4선식
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능

## Slide 48
II . 시스템 구성 및 특징
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 3채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 3채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
1. OCUDP ( Office Carrier Unit Data Port)
저속급 데이터 전송 유니트로 가입자의 DSU 연동하여 회선구성
데이터 전송 속도 ( 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 56, 64kbps)
4선식 전 이중 방식 56, 64kbps 데이터의 BCH 에러 수정 기능
B6ZS(2.4k, 4.8k, 9.6k), B7ZS(56k) 기능 제공
ALBO 기능 ( 최대 -43dB)
Alternate 및 Latching 루프백 기능
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 3채널

## Slide 49
III . 설치 및 설정
1. 설치
1U 간격 유지
1) 19인치 Rack에 셀프를 실장한다.
냉각장치(FAN)를 위에 설치한다
셀프간 간격은 1U Size를 두어 발생되는 열을 효율적으로 방열시킨다.
Main DC 전원을 셀프 후면의 DC 전원인입 단자에 연결한다.
- 이때 -48V와 GND단자가 바뀌지 않도록 주의하여 연결한다
PWR-DC 유니트를 실장하고 이상이 없는지를 확인한다.
최대의 성능을 보장하기 위해서는 반드시 접지된 전원을사용한다.

## Slide 50
III . 설치 및 설정
2. 설정
System 설정
Serial 기본설정
EMS 노드접속 요령
운용 ( Service ) 설정

## Slide 51
III . 설치 및 설정
2-1.) Serial 초기통신 및 설정
Login: admin
Password: admin
WTC-COM1>
WTC-COM1>PRV-SYS::::COT180;
COMMAND PRV-SYS::::COT180;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
-----------------------------------------------
COT180-COM1>
COT180-COM1>

## Slide 52
III . 설치 및 설정
2-1-1.) Serial 통신 프로그램 설정
rj 콘솔 케이블 연결 (직결) 연결  하이퍼 터미널, CRT, TTERMPRO접속(속도 115200, 흐름제어 없음)
wtc장비는 입력된 문자에 반향송출 하지 않으므로 문자 입력 시 보이지 않음
통신 프로그램 내 Echo 를 설정하여야 입력 문자가 보임
하이퍼 터미널 : 파일  속성  설정  ASCLL설정  입력된문자 터미널 창에표시 체크함
CRT프로그램 : Option  Session  Emulation  Advanced  Local echo Check
ttermpro프로그램 : Setup  Terminal  Local Echo Check

## Slide 53
III . 설치 및 설정
2-1-2.) Cable 사양
WTC은 시스템이 초기화 된 후, 통신을 위하여 초기에는 MCU(또는 BCU) 전면의 RS-232C포트로 기본 설정을 하여야 하며, PC에서 Terminal Emulation 프로그램을 사용하여 접속 한다.
초기 운용환경 설정을 위하여 장치의 MCU 유닛 전면에 위치한 CIT 포트를 PC와 RS-232C로 연결하고 Terminal Emulation 프로그램의 프로토콜 Option을 설정한다

## Slide 54
III . 설치 및 설정
2-1-3.) ID , PASSWORD
장치와 연결되면 초기에 설정 변경을 위한 계정과 비밀번호는 각각 ADMIN / ADMIN 으로 입력한다.
Login과 Password를 입력하면 프롬프트(prompt)가 “WTC-COM1”으로 표시된다.
Login :
Login: admin
Password: admin
WTC-COM1>

## Slide 55
III . 설치 및 설정
2-2.) COT Serial 설정 Target ID 설정
TID값은 모든 장비가 서로 다른 고유의 값으로 설정되어 구분되는 Target ID입니다.
첫 영문 2자 이상 숫자조합으로 8자내외로 설정합니다.
설정 완료 후 Reboot ing 해야 시스템적용이 이루어집니다.
TID설정 명령어 : PRV-SYS:::: (TID값입력);
TID 조회 명령어 : RTRV-SYS;
Login: admin
Password: admin
WTC-COM1>
WTC-COM1>PRV-SYS::::COT180;
COMMAND PRV-SYS::::COT180;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
-----------------------------------------------
COT180-COM1>
COT180-COM1>
TID 설정 예시
COT180-COM1>RTRV-SYS;
COMMAND RTRV-SYS;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
-----------------------------------------------
TERMINAL ID COT180
SYSTEM TYPE WTC-180
DLC TYPE UDLC
SITE 윈텍본사
NODE ID 0
SHELF MODE COM MODE
TID 조회 예시

## Slide 56
III . 설치 및 설정
2-2.) COT Serial 설정 IP 설정
EMS 제어를 위해 콘솔로 IP를 설정합니다.
IP설정 명령어 : PRV-IP-CFG::::(IP입력),( 서브넷),(게이트웨이);
TID 조회 명령어 : RTRV-IP-CFG;
Login: admin
Password: admin
COT180-COM1>
COT180-COM1>
PRV-IP-CFG::::192.168.5.180,255.255.255.0,192.168.5.1;
COMMAND PRV-SYS::::COT180;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
-----------------------------------------------
COT180-COM1>
IP 설정 예시
COT180-COM1>RTRV-IP-CFG;
COMMAND RTRV-IP-CFG;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===============================
SUCCESS
------------------------------------------------------
IP ADDRESS 192.168.5.180
SUBNET MASK 255.255.255.0
DEFAULT GATEWAY 192.168.5.1
------------------------------------------
IP 조회 예시

## Slide 57
III . 설치 및 설정
2-2.) COT Serial 설정 E1 PORT 설정
DS1EP 포트에 대한 설정을 합니다.
(채널 유니크 실장시 해당유니트에 TS를 삭제한 후 DCC설정을 합니다.
E1 PORT설정 명령어 : PRV-PORT-DS1EP::COM1-NIU-(E1회선번호)::ACT,CAS,ON,(RT측NID),(RT측LID);
E1 PORT조회 명령어 : RTRV-PORT-DS1EP;
Login: admin
Password: admin
COT180-COM1>
COT180-COM1>
PRV-PORT-DS1EP::COM1-NIU-P1::ACT,CAS,ON,1,1;
COMMAND PRV-SYS::::COT180;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
-----------------------------------------------
COT180-COM1>
DS1EP 설정 예시
COT180-COM1>RTRV-PORT-DS1EP;
COMMAND RTRV-IP-CFG;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===============================
SUCCESS
------------------------------------------------------
NIU P1 ACT DSE1P HDB3 1 , 1 DS1EP LOS
NIU P2 ACT DSE1P HDB3 2 , 1 DS1EP LOS
NIU P3 ACT DSE1P HDB3 3 , 1 DS1EP LOS
NIU P4 ACT DSE1P HDB3 4 , 1 DS1EP LOS
NIU P5 ACT DSE1P HDB3 5 , 1 DS1EP LOS
NIU P6 ACT DSE1P HDB3 6 , 1 DS1EP LOS
DS1EP 조회 예시

## Slide 58
III . 설치 및 설정
2-2.) COT Serial 설정 DCC 설정
RT측 장비를 원격으로 제어하기 위한 DCC설정을 합니다 ( COT –Network , RT – User )
(채널 유니크 실장시 해당유니트에 TS를 삭제한 후 DCC설정을 합니다)
DCC 설정 명령어 : PRV-DCC-DS0::::(E1포트번호),ACT,Network;
DCC 조회 명령어 : RTRV-DCC-DS0;
채널 TS 삭제 명령어 : DEL-TSA::COM1-(E1포트)-(채널유니트번호)-(해당포트번호);
채널 TS 삭제 명령어 : DEL-TSA::COM1-P1-CU5-P6;
Login: admin
Password: admin
COT180-COM1>
COT180-COM1>PRV-DCC-DS0::::1,ACT,NETWORK;
COMMAND PRV-SYS::::COT180;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
-----------------------------------------------
COT180-COM1>
DCC 설정 예시
COT180-COM1>RTRV-DCC-DS0;
COMMAND RTRV-IP-CFG;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===============================
SUCCESS
------------------------------------------------------
LINK ID STATE ROLE MODE
1 ACT NETWORK AITS
2 DACT NETWORK AITS
3 DACT NETWORK AITS
4 DACT NETWORK AITS
5 DACT NETWORK AITS
6 DACT NETWORK AITS
DCC 조회 예시

## Slide 59
III . 설치 및 설정
2-2.) COT Serial 설정 EMS 등록 설정
장비를 제어하기 위한 제어PC에 등록합니다. ENT-EMS::::(제어PC이름),(제어PC IP입력 );
EMS등록 설정 명령어 : PRV-DCC-DS0::::WintekAS,192.168.2.250;
EMS 조회 명령어 : RTRV-EMS;
Login: admin
Password: admin
COT180-COM1>
COT180-COM1>ENT-EMS::::WINTEK,192.168.2.250;
COMMAND PRV-SYS::::COT180;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
-----------------------------------------------
COT180-COM1>
EMS 등록 설정 예시
COT180-COM1>RTRV-EMS;
COMMAND RTRV-IP-CFG;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===============================
SUCCESS
------------------------------------------------------
NO NAME IP TID
1 WINTEK 192.168.2.250 ----
2
3
4
5
6
EMS 등록 조회 예시

## Slide 60
III . 설치 및 설정
2-2.) COT Serial 설정 RESET 설정
장비 설정이 완료되면 Reboot시 설정값이 적용됩니다. RESET;
※ 장비 재시동 Level
MCU/BCU 만 부팅 : RESET;
Level 1초기화 : (MCU및 채널 부팅1분소요 회선유무확인 후 설정 (TID,IP,등 설정값 유지)
Level 1초기화 명령어 : INIT-SYS::::1;
Level 2초기화 : 공장도 초기값으로 변경됨 회선유무 필히확인 후 설정 (TID,IP,등 설정값 초기화됨)
Level 2초기화 명령어 : INIT-SYS::::2;
Login: admin
Password: admin
COT180-COM1>
COT180-COM1>RESET;
COMMAND PRV-SYS::::COT180;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
-----------------------------------------------
COT180-COM1>
RESET 설정 예시
COT180-COM1>INIT-SYS::::1;
COMMAND RTRV-IP-CFG;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===============================
SUCCESS
------------------------------------------------------
COT180-COM1>INIT-SYS::::2;
COMMAND RTRV-IP-CFG;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===============================
SUCCESS
------------------------------------------------------
장비 초기화 예시

## Slide 61
III . 설치 및 설정
2-2.) COT Serial 설정 RESET 설정
※ CIT 설정 순서 정리
1) TID설정
2) IP 설정
3) E1 포트설정 ( 채널유니트 미실장시 기본 활성화 되어있음)
4) DCC 설정
5) EMS 등록
6) 리부팅
COT180-COM1>PRV-SYS::::COT180;
COMMAND PRV-SYS::::COT180;
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
COT180-COM1>
PRV-IP-CFG::::192.168.2.250,255.255.255.0,192.168.2.1;
===========================
SUCCESS
COT180-COM1>
PRV-PORT-DS1EP::COM1-NIU::P1,ACT,CAS,ON;
===========================
SUCCESS
CIT 설정 순서
COT180-COM1>
PRV-DCC-DS0::::1,ACT,NETWORK;
===========================
SUCCESS
COT180-COM1>ENT-EMS::::WINTEK,192.168.2.20;
===========================
SUCCESS
COT180-COM1>RESET;

## Slide 62
III . 설치 및 설정
2-2.) CIT 명령어
TID설정 : PRV-SYS::::COT180;
IP설정 : PRV-IP-CFG::::192.168.2.11,255.255.255.0,192.168.2.1;
DCC설정 : PRV-DCC-DS0::::1,ACT,NETWORK;
EMS등록 : ENT-EMS::::WINTEK,192.168.2.12;
E1포트설정 : PRV-PORT-DS1EP::COM1-NIU-P1::ACT,CAS,ON,1,1
클럭 설정 : PRV-DLC-CLK::::LOOP1;
TS등록 : ENT-TSA::COM1-CU5-P6;
TS삭제 : DEL-TSA::COM1-CU5-P6;
시스템 재시동 : RESET;
시스템 초기화 : INIT-SYS::::1;
시스템 공장초기화 : INIT-SYS::::2;
아날로그 유니트레벨 설정 : PRV-PORT-ANALOG::COM1-CU1-P1::-3,-3,1;
설정 명령 예시
조회 명령 예시
TID조회 : RTRV-SYS;
IP조회 : RTRV-IP-CFG;
DCC조회: RTRV-DCC-DS0;
EMS조회 : RTRV-EMS;
E1포트조회 : RTRV-PORT-DS1EP;
클럭조회 : RTRV=DLC-CLK;
TS조회 : RTRV-TSA;
시스템조회 ; RTRV-NODE-SYS;
아날로그 유닛 조회 : RTRV-PORT-ANALOG;

## Slide 63
III . 설치 및 설정
3) EMS 접속
로그인패스워드 :Admin접속
자동망 구성 선택
장비 ip 범위선택

## Slide 64
III . 설치 및 설정
3) EMS 접속

## Slide 65
III . 설치 및 설정
3) EMS 접속
노드가 생성되면 보라색 노드를 클릭한다
좌측 상단에 네트위크관리 > IP및 EMS을 선택한다.
EMS등록정보창에서 NAME창에 PC에 이름을 임의대로 설정한다.

## Slide 66
III . 설치 및 설정
3) EMS 화면구성
(1) 타이틀 바: EMS의 이름과 버전을 표시한다.
(2) 메뉴 제어 부: 풀다운 메뉴와 툴바가 위치한다.
(3) 망구성 트리: 구성된 망을 트리 형식으로 표시한다.
(4) 망 감시창: 망의 구성 및 연결 상태를 표시한다.
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
(1)
.
(5) 셀프 감시창: 주 감시 노드에 대한 요약정보 및 실장상태를 표시한다.
(6) 상세 정보 창: 선택된 슬롯에 대한 상세 정보를 표시한다.
(7) 자동 보고 창: 장치에서 발생한 자동보고 내역을 색 정보와 함께 표시한다.
(8) 상태 바:현재 로그인 운용자 정보 및 EMS PC 시간 정보를 표시한다.

## Slide 67
III . 설치 및 설정
3) EMS 메뉴구성
- 자동 망 구성: IP 범위를 입력하면 자동으로 노드를 찾아주는 윈도우를 띄운다.
- 수동 망 구성: 수동으로 노드를 추가할 수 있는 윈도우를 띄운다.
- 배치 명령: 여러 개의 명령어를 순차적으로 수행할 수 있는 윈도우를 띄운다.
- TSA : TSA 위저드를 띄운다.
- 시스템 백업: 시스템 백업 윈도우를 띄운다.
- EMS 등록: 여러 노드에 대해 EMS를 등록/삭제할 수 있는 윈도우를 띄운다.
- 명령 이력: 수행된 명령 이력을 볼 수 있는 윈도우를 띄운다.
- 경보 이력: 자동보고 이력 윈도우를 띄운다.
- 환경 설정: EMS 환경 설정 윈도우를 띄운다.
- 가청 OFF: 시스템에 경보로 인해 부저가 울리고 있을 때 이를 끈다.

## Slide 68
III . 설치 및 설정
3) 아날로그 메뉴창 상세 설명
Ⓑ
Ⓐ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓔ
Ⓕ
Ⓖ
Ⓗ
※ 아날로그포트 상세 설명
A : 해당 유니트에 채널유니트 선택 ( cu1) , 포트선택
( p1~all) 선택하여 설정가능합니다
B : 유닛 포트에 활성화 비활성화 체크를 합니다
포트deact 설정은 타임슬롯을 삭제하여야만 합니다.
C : 기본 게인설정 창 (2W,RD,FXO,FXS)해당
4W유닛실장시 -16/-7dB 자동설정됨
D : 신호비트 설정항목 대향측과 동일 설정합니다
NORM(2BIT) , P32T (1BIT) , KD4 ( T1 -1BIT)
E : Port Type항목으로 서비스 품목별로 선택합니다
FXS(TD회선)  SLC-T / (HOTLINE회선)  T-T
F : Codec 압신법칙 E1시-A law , T1시 - U law
G : M/B (Make Busy)회선폐쇄 조건설정
ON  루프개방,전원개방 , 개방
OFF  루프폐쇄, 극성반전,지기
H : CD Bit Option) 수신 신호 비트의 CD-BIT의
값을 비교하여 MB상태로 제어 여부를 선택
ON  신호 Bit 중 CD Bit가 '01'이 아닌 경우 회선폐쇄
OFF  E1 수신 ABCD 신호 Bit 중 CD Bit의 값은 무시

## Slide 69
III . 설치 및 설정
3) Service 별 설정 ( TD회선 ) SLCE-SLCT
FXO Unit
FXS Unit
WTC-180
WTC-60
교환기
전화기

## Slide 70
III . 설치 및 설정
3) Service 별 설정 ( DID /DOD 회선 ) DPO-DPT
FXO Unit
FXS Unit
WTC-180
WTC-60
교환기
교환기

## Slide 71
III . 설치 및 설정
3) Service 별 설정 ( HOT LINE 회선 ) T-T
FXS Unit
FXS Unit
WTC-180
WTC-60
전화기
전화기

## Slide 72
III . 설치 및 설정
3) Service 별 설정 ( 공중전화 회선 ) CPCR
FXO Unit
FXS Unit
WTC-180
WTC-60
교환기
공중전화

## Slide 73
III . 설치 및 설정
3) Service 별 설정 ( 군용전화 회선 ) RD
RD Unit
RD Unit
WTC-180
WTC-60
자석석전화기
자석석전화기

## Slide 74
III . 설치 및 설정
3) Service 별 설정 ( 2W E&M 회선 )
2W E&M Unit
2W E&M Unit
WTC-180
WTC-60
2W 모뎀
2W 모뎀

## Slide 75
III . 설치 및 설정
3) Service 별 설정 ( 4W E&M 회선 )
4W E&M Unit
4W E&M Unit
WTC-180
WTC-60
4W 모뎀
4W 모뎀

## Slide 76
III . 설치 및 설정
3) Service 별 설정 ( 저속 DATA 회선 ) OCUDP-AR
OCUDP Unit
OCUDP Unit
WTC-180
WTC-60
DSU
DSU

## Slide 77
III . 설치 및 설정
3) Service 별 설정 ( 장거리 고속 DATA 회선 ) SHDSL
SHDC Unit
SHDC Unit
WTC-180
WTC-60
SHDSL
SHDSL

## Slide 78
III . 설치 및 설정
3) Service 별 설정 ( 고속 DATA 회선 ) DS64N
DS64N Unit
DS64N Unit
WTC-180
WTC-60
Router
Router

## Slide 79
III . 설치 및 설정
영업 : 031)425-2266
기술지원: 주간 031) 425 - 4466 /4477
야간 010 - 3454 – 8695
FAX : 031) 425 – 2278
Homepage : www.wintek.co.kr
Thank you