## Slide 1
Contents
PART 1. 장비 개요 및 구성 망
1) 시스템 개요
2) 장치특징
3) 구성망
PART 2. 시스템 구성 및 기능
4) 시스템 구성
5) 장치 별 기능
PART 3. 시스템 설정 및 운용
6) 시스템 설정
7) 운용관리
PART 4.기타 장애처리
8) 고장진단
CCTV 동영상 전송 장치
WTLAN-2420 CoPTN
교육자료
Notes: 안녕하십니까!
윈텍시스템입니다
CCTV 집선용 장비가 출시되어 코로나 사정으로 인한 비대면 장치교육을 진행하고자 합니다
다음 목차순으로 간단하게 설명드리도록 하겠습니다

## Slide 2
1.시스템 개요
WTLAN-2420 COPTN 장치는 국사 L3 대체용으로 개발된 집중국사 용 CCTV 집선장치장치입니다.
하양신호의 시스템을 집선하여 이더넷 신호형태로 MPLS 포맷형태로
네트윅을 이중화하여 안정적이고 지속가능한 CCTV망을 구축하는데 개발된 장치이며
또한 WTLAN-2400, WTLAN-96G,WTLAN-2420 L2ㅈ 장치와 망연동이 가능하며
Mode 변경시 WTLAN2400 대체용으로 ㅣ
고객 솔루션에 따라 다양한 서비스가 제공가능한 장치입니다.
Ⅰ.장비개요 및 구성 망
Notes: 시스템 개요입니다
WTLAN-2420 COPTN 장치는 국사 L3 대체용으로 개발된 집중국사 용 CCTV 집선장치장치입니다.
하양신호의 시스템을 집선하여 이더넷 신호형태로 MPLS 포맷형태로
네트윅을 이중화하여 안정적이고 지속가능한 CCTV망을 구축하는데 개발된 장치이며
또한 WTLAN-2400, WTLAN-96G,WTLAN-2420 L2ㅈ 장치와 망연동이 가능하며
Mode 변경시 WTLAN2400 대체용으로 ㅣ
고객 솔루션에 따라 다양한 서비스가 제공가능한 장치입니다

## Slide 3
2.시스템 특징
1U 19-Inch Reck에 설치 가능한 형태로 설계
EMS를 이용한 망 관리 및 원격 장치 제어
EMS를 이용한 다양한 전송속도 제공
네트윅 이중화 구성 형태 제공 (MPLS)
EMS를 이용한 운용 상태 및 구성상태 , 절체 상태,감시 및 제어기능 제공
LED에 의한 가시/가청 경보 및 상태 정보표시 기능
성능 및 데이터 감시
가입자 환경에 대한 이상 트래픽 보호기능추가 (TCA Block,loop detect)
Ⅰ.장비개요 및 구성 망
Notes: 시스템 특징으로는
1U 19-Inch Reck에 설치 가능한 형태로 설계되었습니다
EMS를 이용한 망 관리 및 원격 장치 제어가 가능하고
EMS를 이용한 절분 시험 및 다양한 전송속도 제공합니다
네트윅 이중화 형태 제공하는 MPLS기능이 추가되어 50ms 이내로 장애없이 절체가 가능합니다
EMS를 이용한 운용 상태 및 구성상태 , 절체 상태,감시 및 제어기능 제공합니다
LED에 의한 가시/가청 경보 및 상태 정보표시 기능을 제공하며
성능 및 데이터 감시를 지원합니다
가입자 환경에 대한 이상 트래픽 제어가 추가되었습니다

## Slide 4
3.구성 망
Ⅰ.장비개요 및 구성 망
연계서버
Backbone L3
VMS서버
Storge 서버
1G
10G 이중화
WTLAN-2400
.RT
.RT
.RT
100M(4Port)RT
WTLAN-2420 L2
1G(8Port)RT
100M(4Port)RT
1G(8Port)RT
RIU-O 유니트(100M)
RIU-16 유니트(1G)
1G
WTLAN-96G
WTLAN 2420
PTN
WTLAN 2420
PTN
연계서버
Backbone
VMS서버
Storge 서버
Switch
L2/L3
지자체(시/군청)통합관제센터
KT집중국사
분기국사
경찰서
Notes: 구성망
다음은 현장에 기존 L3스위치로 집선된 망에서
CoPTN장치로 대체되는 구성망 입니다
네트웍 전송로를 이중화 하여 50미리이내로
절체가 가능하도록 지원됩니다

## Slide 5
4.시스템 구성
Ⅱ.시스템 구성 및 기능
4-1. 장치 형상
437 mm(19 Inch)
430 mm
44 mm(1RU)
Notes: 장치 형상으로는
19인지 렉타입으로 유니트는 일체형으로 설계되었습니다

## Slide 6
4.시스템 구성
LED, Console
LED로 상태 확인 및 Console 제어
UNI(User Network Interface)
DownLink (1Gbps x 24Ports)
XGIU(10Gbps Interface Unit)
UpLink (1G or 10Gbps x 4Ports)
FAN Module
내부 공기 측면 배출
4-2. 장치 전면 Front
Ⅱ.시스템 구성 및 기능
Notes: 다음은 장치전면 입니다
일체형으로 MCU 제어부가 내장되어 있으며
LED로 가시경보를 확인할수 있습니다
RJ콘솔포트가 지원되어 직결케이블로 연결하여 IP설정 등
간단한 정보를 확인할수 있습니다
다음은 U N I포트로
가입자 회선수용포트 입니다
원G 인터페이스로 24포트가 지원됩니다
다음은 X G I U 포트로 네트웍
업링크포트의
1G 및 10G 포트가 지원되며
좌측에는 FAN이 실장되어 있어
내부열 배출로 용도로 사용하고
E M S 를 통해 RPM조절이 가능합니다

## Slide 7
4.시스템 구성
4-2. 장치 후면 Rear
Power Module (A)
전원 공급 Module
LAN, Alarm Port
제어용 Control Port(IP), External Alarm
Power Module (B)
전원 공급 Module
PSU-AC
AC 220V 입력
PSU-AC(Batt.)
AC 220V / +12V Batt.입력
PSU-DC
DC -48V 입력
Ⅱ.시스템 구성 및 기능
Notes: 다음은 장치 전원 구성입니다
탈실장 타입으로 구성되어 있으며
DC 48 AC 유니트가 지원 되며 이중화설치가 가능합니다
제어용도로 랜포트가 제공되며
외부알람단자도 별도로 구성되어 있습니다
배터리로 연동시 12볼트용으로 충방전이 가능하며
방전시간은 장애처리할수 있는 1시간 이내입니다
dc파워유니트는 36볼트에서 60볼트이내 입력전원을 수용하고 ac

## Slide 8
5.장치별 기능
5-1. 제품 사 양
구 분 |  | 내 용
Switching 용량 |  | 64Gbps - Up Link: 10Gbps x 4 - Down Link: 1Gbps x 24
Main Unit | 실장 형태 | 고정형
 | Service Port | 1000Base-X(SFP) x24Port
XGIU (SLOT1 ,2) | 이 중 화 | 지원
 | 실장 형태 | Unit 탈/실장 형
 | Service Port | 1G or 10GBase-R(SFP+) x4Port
L2SW |  | IEEE 8802.3ad Link Aggregation Ethernet Interface Loop Detect ,TCA Control ,STP Jumbo-Frame, Storm Control, Traffic Monitoring Mirroring Mac Filtering Loop detect
Ⅱ.시스템 구성 및 기능
Notes: 다음은 장치별 기능에서 제품사양에 알아보도록 하겠습니다
전체 스위칭용량은 64기가 이며 업링크는
텐지 4포트를 지원하고
다운링크는 원지 24포트 용량입니다
일체형으로 되어있으며 서비스포트는
24포트를제공합니다
업링크포트는 이중화구성시
1-2번포트 와 2-2번은 MPLS 고정포트입니다
탈실장이 가능하도록 되어 있으며
네트웍구성시 원 지 및 텐 지 포트를 지원합니다
L2기능이 내장되어 있어
어그리게이션
STP
스톰컨트롤
트래픽제어
미러링
맥 필터
루프디텍트 기능등을 지원합니다

## Slide 9
5-2. 제품 사 양
구 분 |  | 내 용
장치 크기 |  | 440[mm] x 40[mm] x 550 [mm] (19inch, 1-RU)
FAN |  | Unit 탈/실장 형 - 내부 공기 측면 배출
동작 온도 |  | +2℃ ~ +50℃
전 원 | 이중화 | Dual Power, 부하 분담 방식
 | 실장 Type | Unit 탈/실장 형
 | 입력 전압 | AC 220V / 220VAC + Batt.(+12VDC) / -48VDC
 | 소모전력 | 120mA, 26Watt 이하 (220VAC)
EMS | EMS | Remote Software Upgrade
Ⅱ.시스템 구성 및 기능
5.장치별 기능
Notes: 장치크기는 19인치 타입에
일 유 싸이즈입니다
좌측에 탈실장이 가능한 팬이
실장되어있습니다
장치 동작온도 상온 2도에서 50도이며
전원은 듀얼파워
부하분담방식으로
이중화되어 있습니다
전원유니트는 AC DC 및 배터리충방전기능을 지원합니다
소모전력은
120미리에 26와트 소모됩니다
대향측 장치를 또한 원격으로 업그레이드 가능합니다

## Slide 10
5-3. 제품 사양 Interface
NNI Port (Uplink) | Specification
인터페이스 | Optic (10000Base-LR)
전송속도 | 10.3125Gbps
전송방식 | WDM 2Core
전송거리 | 10km ,40km,80km(지정구매)
송수신 파장 | 1310nm
송신출력 | - 1dBm~ -6dBm
수신 감도 | 0.5dBm ~ 11dBm이하
포트 수 | 4
UNI Port ( Downlink) | Specification
인터페이스 | Optic (1000Base-LX)
전송속도 | 1.25Gbps
전송방식 | WDM 1Core
전송거리 | 15/40km ( 구매시 지정)
송수신 파장 | TX: 1550nm , RX: 1310nm
송신출력 | - 3dBm~ -11dBm
수신 감도 | -19dBm
포트 수 | 24
Ⅱ.시스템 구성 및 기능
5.장치별 기능
Notes: 다음은 제품 인터페이스 사양입니다
가입자측 U N I 포트의 속도는 원 지 포트입니다
전송방식은 WDM방식으로
거리에 따라 10킬로 40킬로 모듈을 사용가능하며
파장은 1550나노미터를 사용합니다
광송신출력은 마이너스3디비에서 11디비이내이며
수신레벨은 마이너스19디비 이내입니다
총포트수는 24포트입니다
가입자측 N N I 포트의 속도는 10 포트입니다
전송방식은 WDM방식으로
거리에 따라 10킬로 40킬로 80킬로 모듈을 사용가능하며
파장은 1310나노미터를 사용합니다
광송신출력은 마이너스1디비에서 6디비이내이며
수신레벨은 11디비 이하입니다
총포트수는 4포트입니다
광모듈은 1코아 10킬로 타입기준으로 설명한것으로
환경에 따라 2코아 모듈일경우 1310나노미터 광모듈을 사용하여야하며
이에 대한 광레벨도 다를수 있습니다

## Slide 11
6.시스템 설정
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
6-1. 제어부 IP 설정
ⓒ
ⓔ
ⓐ 전면에 Console Port(RJ45)와 연결
ⓑ 콘솔접속 (속도 115200bps , 흐름제어 없음)
ⓒ CTOP-COT login : cit 입력 Enter
ⓓ cit login : id /password: admin
ⓔ ip설정 : prv-ip-cfg::::: 192.168.2.156,
255.255.255.0,192.168.2.1;
ⓕ ip조회 : rtrv-ip-cfg;
ⓖ 장치 후면 ethernet포트와 PC간 LAN케이블로 연결
ⓗ 장치기본ip : 10.10.2.96/24
Ip확인명령어

## Slide 12
6-2. EMS 접속
ⓒ
ⓔ
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
ID : root (소문자입력)
PW: root123
관제용 장치 원격제어 노드추가> 해당버튼을 눌러 RCOT 선택
해당버튼을 눌러 Type, 장비ip입력 후 추가>확인
6.시스템 설정

## Slide 13
6-3. EMS 접속
ⓒ
ⓔ
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
6.시스템 설정
Ems 접 속 후 도움말에 장비별 매뉴얼 및 업그레이드 절차 참조

## Slide 14
6-4. EMS 접속
ⓒ
ⓔ
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
6.시스템 설정
관리창 > 선번창 입력및 업그레이드 백업,복원 기능참조

## Slide 15
7.운용관리
ⓒ
ACO/History LED
- ACO Mode
Delay : 경보해제 후 10초 후 자동가청경보음을 해제하게 설정
Manual : 사용자 의해 가청경보음을 해제하게 설정
- ACO Lock : 가청경보음 사용여부를 설정
- ACO : 가청경보음 발생시 경보를 중지
- History LED Off : History LED를 소등
etc
- Date.Time : 시스템 날짜시간 설정
- Alarm Release Time : 시스템 경보 해제 유효시간 설정
- Battery Use : 배터리 사용(Use)/미사용설정(No Use)
IP/SN/GW : 제어부 IP 확인 및 변경
Trap ip&Desc#1~4 : 제어 IP EMS등록 (동시 4대 접속가능)
Shelf Description : 시스템 셀프 명칭 등록
FAN 온도설정/Power출력전압
- Power 출력전압 A/B : 12V 이상 출력확인
- System온도 : 현재 시스템 온도
- Battery 전압 : 현재 배터리사용상태 (Insert /Extract)
- High Temperature system Alarm : 시스템 온도 경보설정
7-1. System 제어부
Ⅲ.시스템 설정 및 운용

## Slide 16
슬롯 Type
- 일체형으로 슬롯타입 미설정
- SLOT 유니트 PROV Type : 현재운용중인 타입
Result : XGIU / Blank
- SLOT 유니트 Insrt Type : 현재 실장된 타입
Result : XGIU / Extract
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-2. System 제어부
7.운용관리

## Slide 17
ⓒ
경보
- 현재 MCU에서 발생된 Current 경보를 보여줌
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-3. System 제어부
7.운용관리

## Slide 18
경보등급
- 각 유니트의 ID를 선택한 후 경보등급이 설정가능
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-4. System 제어부
7.운용관리

## Slide 19
ⓒ
관리
- Version : MCU 버전정보
- 성능초기화 : 운용되는 모든장치의 성능을 초기화함
- 시스템 재시작 : 운용되고 있는시스템 메모리를 재부팅함
부팅시간(4분30초) 회선장애 발생
- 시스템초기화 : 운용되고 있는 모든시스템을 초기화함 init
부팅시간(4분30초) 회선장애발생
- System Inverntory Info : 각 Unit에 대한 바코드정보입력
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-5. System 제어부
슬롯 및 파워유니트 바코드 이력관리
( 최종출하시 공장에서 입력하여 출하됨)
7.운용관리

## Slide 20
7.운용관리
ⓒ
7-6. SLOT1/2
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
파라메타
- Descrption : 회선 주석을 입력(한글16자)
- Monitering : 경보 보고 유무설정
Enable 경보감지 활성화상태
Disable 경보감지 비활성화
- Optic Tx Power : 광출력 유무 설정
on : 광소스 출력(-3dBm~-11dBm)
off : 광소스 출력 차단
(PTN Mode)
PTN 모드시에는 MPLS (광이중화 ) 포트
1-2 ,2-2번 고정포트입니다
개통시 주의요함
1-2
2-2

## Slide 21
7.운용관리
ⓒ
7-7. SLOT1/2
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
DDM
- 광 포트의 DDM정보를 보여 준다
광모듈에서 지원되는 정보를 EMS에 보여줌
DDM 정보가 않보일경우 : 광모듈에서 미지원됨
- XGIU포트 : 파장( TRX1310)
출력레벨 (-1dBm~-6dBm)
수신레벨 (11dBm)
(PTN Mode)

## Slide 22
7.운용관리
ⓒ
7-8. SLOT1/2
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
경보
- XGIU 유니트에서 발생한 경보를 보여줌
NNI (XGIU)에 대한 발령경보
1) LOS : 광수신장애
2)Optic RX Power Low : 광 수신레벨 낮음 ( -14dBm이하)
3)Optic RX Power High : 광수신레벨 높음 (-6dBm이하)
4)Optic Module Missmatch : 포트 Speed와광모듈Speed불일치
(PTN Mode)

## Slide 23
7.운용관리
ⓒ
7-9. UNI
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
파라메타
- Descrption : 회선 주석을 입력
입력글자 : 32Byte(한글16자영문32자)
- Monitering : 경보 보고 유무설정
Enable 경보감지 활성화상태
Disable 경보감지 비활성화
- Optic Tx Power : 광출력 유무 설정
on : 광소스 출력(-3dBm~-11dBm)
off : 광소스 출력 차단
- Wan Rate : 청약속도 설정
설정범위 : 10~100M (10M단위로설정)
(PTN Mode)

## Slide 24
7.운용관리
ⓒ
7-10. UNI
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
DDM
- 광 포트의 DDM정보를 보여 준다
광모듈에서 지원되는 정보를 EMS에 보여줌
DDM 정보가 않보일경우 : 광모듈에서 미지원됨
- UNI포트 ( TX:1550 /RX:1310)
출력레벨 (-3dBm~-11dBm)
수신레벨 (-19dBm)
(PTN Mode)

## Slide 25
경보
- UNI 유니트에서 발생한 경보를 보여줌
UNI에 대한 발령경보
1) LOS : 광수신장애
2)Optic RX Power Low : 광 수신레벨 낮음 ( -14dBm이하)
3)Optic RX Power High : 광수신레벨 높음 (-11dBm이하)
7.운용관리
7-11. UNI
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
(PTN Mode)

## Slide 26
FIX 고정 값
7.운용관리
ⓒ
ⓔ
7-12. MPLS (Multi-Protocol Label Switching) (프로비젼)
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
설정
- Node ID : 20.20.20.1
COT-RCOT간 Node를 구분하기위한 IP설정( 고정)
COT : 20.20.20.1
RCOT : 20.20.20.2
- Node Mac ID : 0
COT-RCOT간 Node MAC 주소 를 구분하기위한 ID
ID 0 : 20.20.20.1 (모국용)
ID 0 : 20.20.20.2 (자국용)
(PTN Mode)

## Slide 27
7.운용관리
ⓒ
ⓔ
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
Tunnel Protection
* LPS(Linear Protection Switching )선형 절체 스위칭
1) Revertive Mode
Tunnel절체 복귀 / 비복귀 설정 여부
- Non-Revertive : 비복귀성
- Revertive : 복귀성
2) Continual Tx Interval설정
- 절체타이밍 송출 간격시간 설정여부
- 설정값 : 1~20 Sec (Default 5초)
3) WTR Timer
복귀 대기시간 설정
- 설정값 : 1 ~729 Sec설정 (default 60초)
- direct 설정 : 0 입력시 즉시 복귀
* Tunnel SW
1) Clear : manual 절체및 Lock out상태를 초기화함
2) Manual SW : Tunnel 수동 절체
3) Forced SW : Tunnel 강제 절체
4) Lock OUT : 주회선 Tunnel로 고정 모든절체 잠금
7-13. MPLS (프로비젼)
(PTN Mode)

## Slide 28
7.운용관리
ⓒ
ⓔ
7-14. MPLS (운용상태)
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
Tunnel
- MPLS Port 운용 시 FIX
(PTN Mode)

## Slide 29
7.운용관리
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
LPS (Linear Protection Switching)
- MPLS Port 운용 시 FIX
7-15. MPLS (운용상태)
(PTN Mode)

## Slide 30
7.운용관리
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
Port-based VPLS MAC
- Port-Based로 설정된 VPLS에 Mac를 확인함
- Mac address : 해당 Mac 주소
- Port : 해당 포트
- Peer Node ID : 해당되는 Node id
20.20.20.1 (COT장치)
20.20.20.2 (RCOT장치)
7-16. MPLS (운용상태)
(PTN Mode)

## Slide 31
7.운용관리
ⓒ
ⓔ
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
VLAN-based VPLS MAC
- VLAN-Based로 설정된 VPLS에 Mac를 확인함
- Mac address : 해당 Mac 주소
- Port : 해당 포트
- Peer Node ID : 해당되는 Node id
20.20.20.1 (COT장치)
20.20.20.2 (RCOT장치
7-17. MPLS (운용상태)
(PTN Mode)

## Slide 32
7.운용관리
ⓔ
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
Tunnel
- MPLS Port 운용 시 FIX
7-18. MPLS (Tunnel설정)
(PTN Mode)

## Slide 33
7.운용관리
ⓒ
ⓔ
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
VPLS (Virtual Private Lan Service)
1) VPLS ID설정: 생성할 ID값을 설정한다 ( 범위 3000~4999)
2) VPLS Type : Port base , VLAN base 타입을 설정한다
- Port base : Tagged,Untagged 패킷 pass-through방식
- VLAN base: Tagged 패킷 전달방식
* Tunnel List
1)Tunnel ID : 사용할 ID값을 입력한다( 범위 1~999)
2) RX – Lable : VPLS가 사용할 터널에 수용할 RX-Lable값 설정
(범위 5000~7999)
3) TX – Lable : VPLS가 사용할 터널에 수용할 TX-Lable값 설정
(범위 5000~7999)
7-19. MPLS (Tunnel설정)
(PTN Mode)

## Slide 34
7.운용관리
ⓒ
ⓔ
7-20. L2SW (Provision)
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
SW Provision
- Alarm Monitering : 스위칭부 경보검출 활성화
Enable 경보감지 활성화상태
Disable 경보감지 비활성화
- Base Mac
L2 내부 시스템 MAC 주소
고정mac : 00-01-02-00-00-00
(PTN Mode)

## Slide 35
Port Provision
- Auto Nego : 해당 포트 autonego 설정여부 (default auto)
- Flow Control : 흐름제어설정 (default None)
Tx : 송신단 제어
Rx : 수신단 제어
both : 양방향 제어
none: 제어않함
- MTU : 패킷사이즈 설정(1582Byte)
- Broadcast Pass Cnt : 초당 패킷제어 (default 0)
- Multicast Pass Cnt : 초당 패킷제어 (default 0)
- DLF Pass Cnt : 초당 패킷제어 (default 0)
- VLAN Mode : 패킷전달 모드 (default Accept all)
Accept all : untagged, tagged 모두전달
Tagged only : tagged 패킷만 전달
-LAN Speed : 1G /10G 설정
7.운용관리
ⓒ
ⓔ
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-21. L2SW (Provision)
(PTN Mode)

## Slide 36
Loop Detect
- 해당 포트 loop발생시 포트차단하는기능
- Enable : loop detect 활성화(포트차단)
1) 해당포트 루핑발생시
3초이내 해당 포트 차단loop detected 경보 발령
2) 해당포트 루핑 해제및 조치시
20초 이상 루핑 미발생시 차단된 포트 해제됨 경보해제
- Disable : loop detect 비활성화 동작않함
Uplink Port(NNI)는 집선포트이므로 설정않함
7.운용관리
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-22. L2SW (Provision)
(PTN Mode)

## Slide 37
Mirroring
해당 포트에 전달되는 네트워크 패킷을 복사하는기능
- Monitering Port : 모니터링 할 포트 선택
패킷분석할 포트
Ingress Send Mirror Port : RX 미러링할 포트 선택
단말카메라에서 수신되는방향을 복사하는포트
Egress Send Mirror Port : TX 미러링할 포트 선택
서버측에서 송신되는 방향을 복사하는 포트
- 각포트 I/Egress 단방향및 양방향 선택가능함
7.운용관리
ⓔ
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-23. L2SW (Provision)
(PTN Mode)

## Slide 38
Link Aggregation
포트와포트간 묶어 대역폭을 조절하는기능
1) Link aggregation Group : 설정 그룹지정
포트추가 : UNI포트 최대4개포트설정가능(4G)
Group 추가: 8개그룹까지 가능
2) 설정
Add : 우측 Port Info 포트 선택후 추가
Remove : 좌측 Member Info 포트선택 삭제
3) 주의사항
장비와-대향장치간 Aggregation 및 port trunking
설정작업후에 물리적연결
작업순서가 반대일경우 루핑발생
7.운용관리
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-24. L2SW (Provision)
(PTN Mode)

## Slide 39
Port state
- Port State : 포트의 상태 확인함 (조회기능)
1) Port Speed 접속 속도 1G/10G상태
2) Autonego 활성화 비활성화 상태
Autonego OK 자동협상 정상링크상태
Autonego NOK 자동협상 비정상링크상태
3) Flow Control 흐름제어 설정상태
4) Loop State 포트별 루프상태
Normal 정상상태
Loop 루핑상태
5) Max Frame 프레임 사이즈설정상태
7.운용관리
ⓔ
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-25. L2SW (STATE)
(PTN Mode)

## Slide 40
7.운용관리
ⓒ
ⓔ
7-26. L2SW (임계치)
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
임계치 TCA
임계치값을 설정하여 수치값 이상 초과 트래픽 발생시
해당포트를 차단하는기능
UNI TCA 전체입력 : 수치입력후 전체설정됨(Downlink)
- SL TCA 전체입력 : 수치입력후 전체설정됨(Up link)
- Block 전체입력 :
disable : 포트차단없음 (경보만 발령)
Enable: 포트차단됨 ( 경보경보발령)
Unblock : 차단된 포트 해제됨
ⓐ 채널유니트 전체 설정 ( 빈칸에 임계치를 입력수 버튼을 누르면 전체설정가능함)
ⓑ 업링크유니트 전체 설정 ( 빈칸에 임계치를 입력수 버튼을 누르면 전체설정가능함)
ⓒ Block 전체 설정 ( enable : 트래픽초과시 해당포트 block시킴 )
( disable : 트래픽초과시 경보만 발령함 )
ⓓ Block된 포트는 UnBlock(해제)전까지 block상태이며 회선 복구후에 해당포트UnBlock버튼을 눌러 해제한다
ⓐ
ⓑ
ⓒ
ⓓ
(PTN Mode)

## Slide 41
경보
-L2 스위칭부에 발령되는 경보를 확인
L2SW 부에대한 발령경보
1) L2SW Fault : 스위치부와 제어부간 통신결함
Link Fail : 스위칭부에서 UNI-NNI포트간 이더넷링크 결함
7.운용관리
ⓔ
7-27. L2SW (경보)
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
(PTN Mode)

## Slide 42
PM Port
- UNI포트에 송수신 속도 및 패킷 Counter 확인
Rx Byte Count 포트수신 패킷 카운터
Rx Unicast Packet count 포트수신 유니캐스트 카운터
Rx Multicast Packet count 포트수신 멀티캐스트 카운터
Rx Broadcast count 포트수신 브로드캐스트 카운터
Tx Byte Count 포트송신 패킷 카운터
Tx Unicast Packet count 포트송신 유니캐스트 카운터
Tx Multicast Packet count 포트송신 멀티캐스트 카운터
Tx Broadcast count 포트 송신 브로드캐스트 카운터
Rx Pause Frame count 포트수신 포즈프레임 카운터
Tx Pause Frame count 포트송신 포즈프레임 카운터
Rx Discard / Dropped Packet count 수신 패킷 드랍
Tx Discard / Dropped Packet count 송신 패킷 드랍
FCS Errored Packet count 프레임체크 에러 카운터
Rx Long Frame Count 긴패킷 카운터
Rx Short Frame Count 짦은패킷 카운터
송신
수신
7.운용관리
ⓔ
7-28. L2SW (PM)
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
(PTN Mode)

## Slide 43
PM ALL
- 전체 포트에 대해 초단위로 패킷확인 가능
1) 시작Port 및 종료Port 지정
2) 전체조회시 트래픽출력
3) 초당 패킷단위로 카운터값 및 트래픽출력
4)Init PM Unit ALL: 전체수집정보 초기화
7.운용관리
ⓔ
7-29. L2SW (PM)
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
(PTN Mode)

## Slide 44
RT-카메라간 접속상태 보여줌
7.운용관리
ⓒ
ⓔ
7-30. UNI(L2 Mode)
파라메타
- Descrption : RT회선 주석을 입력
- Link State : DCC통신시 DownLink 고정
- Monitering : 경보 보고 유무설정
- Tx Power : 광출력 유무 설정
- Wan Rate : 청약속도 설정
- Up Port Flow Control : 광측 흐름제어 활성화/비활성화
- RT IP/SN/GW : RT모뎀 시험용 IP설정가능
(시험후 초기루백ip로 변경)
- RT Reset : RT(모뎀)를 원격 리셋함
- RT Ping : RT에서 Ping test가능
- Port Monitering : 모뎀 LAN포트 경보보고 유무
- Auto Negotiator : LAN 포트 자동정합 여부설정
- LAN Speed : LAN속도 10M/100M/1G설정
- Duplex : Duplex (Half/Full)설정
- Flow Control : 흐름제어 유무설정
- RT Port All Mon : RT LAN포트 알람 전체활성화/비활성화
- LAN Rate Limite : RT 8Port LAN속도(10M~1G)
Ⅲ.시스템 설정 및 운용

## Slide 45
7.운용관리
ⓒ
DDM
- 광 포트의 DDM정보를 보여 준다
- UNI포트 ( TX:1550 /RX:1310)
출력레벨 (-3dBm~-11dBm)
수신레벨 (-19dBm)
- OIU1000-LD ( TX:1310 /RX:1550)
출력레벨 (-3dBm~-11dBm)
수신레벨 (-19dBm)
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-31. UNI(L2 Mode)

## Slide 46
7.운용관리
경보
- UNI 유니트에서 발생한 경보를 보여줌
UNI에 대한 발령경보
1) LOS : 광수신장애
2)Optic RX Power Low : 광 수신레벨 낮음 ( -14dBm이하)
3)Optic RX Power High : 광수신레벨 높음 (-11dBm이하
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-32. UNI(L2 Mode)

## Slide 47
7.운용관리
PM
- RT 장치의 송수신 속도 및 패킷 Counter 확인
Port Data Rate : RT모뎀에 대한 송수신 데이터속도
Up port Tx: 카메라 신호를 집선하여 송신하는 트래픽
Up port Rx: 서버측 제어신호를 수신하는 트래픽
port1~8 Rx: RT 랜포트별 카메라 수신트래픽
port1~8 Tx: RT 랜포트별 서버측 수신트래픽
2) PM Information
-RT 각 랜포트별 송수신 패킷카운터값 확인
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
예시) RT 에 카메라 3대연결
PORT 1번 5.42M 카메라 데이터 수신
PORT 1번 5.61M 카메라 데이터 수신
PORT 1번 5.50M 카메라 데이터 수신
상향 16.54M 모국 송신함
하향 0.32M 관제센터 제어신호 수신함
송신
누적치 패킷 수
수신
7-33. UNI(L2 Mode)

## Slide 48
7.운용관리
ⓒ
포트정보
- RT장치의 송수신 MAC Address 보여줌
Excel 파일로 저장가능
- DCC Port : UNI포트와RT간에 통신 MAC주소
- Opt Port : 시스템간에 광측 MAC주소
- Port1~16 : 해당포트에 가입자측 MAC주소
- Mac초기화: mac learn Clear함
- Mac 저장 : 해당 ems폴더에 mac저장함( CSV형태)
- 저장폴더열기 : 저장된 mac위치 폴더로 이동
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
RT Port 에 연결된 카메라에 mac갯수를 확인할수있음
-해당 포트별
-포트전체 (1~8)
7-34. UNI(L2 Mode)

## Slide 49
7.운용관리
MISC
- UNI 및 RT장치의 버전 확인
버전표시가 N/A로 보일경우 장치와 RT모뎀간
광미접속 및 DCC통신상태 불량시 표시됨
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-35. UNI(L2 Mode)

## Slide 50
7.운용관리
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-36. SLOT1/2 (L2 Mode)
파라메타
- Descrption : 회선 주석을 입력(한글16자)
- Monitering : 경보 보고 유무설정
Enable 경보감지 활성화상태
Disable 경보감지 비활성화
- Optic Tx Power : 광출력 유무 설정
on : 광소스 출력
off : 광소스 출력 차단

## Slide 51
7.운용관리
DDM
- 광 포트의 DDM정보를 보여 준다
광모듈에서 지원되는 정보를 EMS에 보여줌
DDM 정보가 않보일경우 : 광모듈에서 미지원됨
- XGIU포트 (1310nm)
출력레벨 (-1dBm~-6dBm)
수신레벨 (-0.5~-11dBm)
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-37. SLOT1/2 (L2 Mode)

## Slide 52
7.운용관리
경보
- 현재 XGIU에서 발생된 Current 경보
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-38. SLOT1/2 (L2 Mode)

## Slide 53
7.운용관리
ⓒ
7-39. L2SW (L2 Mode)
SW Provision
- Alarm Monitering : 경보 활성화 유무설정
- Protocol : (None/STP/RSTP/RPVST+) 설정
- Priority : 우선순위를 설정(0~61440)
- Transmit Hold Counter : 전송시 보류회수설정(0~10)
- Error Disable Timeout Mode : error Mode 활성화유무
- Error Disable Timeout Value : Timeout Value설정
- Hello Time : BPDU 주기를 설정(1~10)
- Forward Time : Listening, Learning 대기시간설정(4~30)
- Max AGE : BPDU 정보를 저장 유지하는시간설정(6~40)
- Base Mac : 기본 Mac을 설정
- Protection : A Side ->B Side로 절체
Ⅲ.시스템 설정 및 운용

## Slide 54
7.운용관리
Port Provision
- State : STP 사용유무 설정
- BPDU Filter : BPDU 송수신 여부설정
- Edge Port : 모뎀 RT측 포트 사용여부 설정
- Port Fast : 스위치,서버 연동시 부팅및복구될때 직시동작여부
- BPDU Gurard : BPDU수신시 포트 비활성화 설정
- Root Guard : Root Guard 사용유무 설정
- Path Cost : Dst 경로에서 거치는 각링크의 부담 총비용 설정
- Priority : 우선순위 설정 (0~240)
-Auto Nego : ㅎ포트 자동협장 활성화 비활성화 설정
- Flow Control : 흐름제어설정
- MTU : 패킷사이즈 설정(1582Byte)
- Broadcast,Pass Multicast Cnt/Sec : 브로드캐스트패킷제어
- Multicast,Pass Multicast Cnt/Sec : 멀티캐스트 패킷제어
- DLF,Pass Multicast Cnt/Sec : DLF 패킷제어
- LAN Speed : UNI 속도 1G / NNI 포트 설정 1G or 10G 설정
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-40. L2SW (L2 Mode)

## Slide 55
7.운용관리
DCC
- 해당 포트의 DCC사용 유무를 설정
- Use : DCC사용 (downlink)RT 원격조회시
- Unuse : DCC미사용 (Uplink) UNI포트을 Uplink로 사용
Loop Detect
- 해당 포트 loop발생시 포트차단
1) Use : loop detect 활성화
해당포트 루핑발생시 3초이내 해당 포트 차단
loop detected 경보 발령
2) Unuse : loop detect 비활성화
해당포트 루핑 해제및 조치시20초 이상 루핑 미발생시
차단된 포트 해제됨 경보해제
- Uplink Port(NNI)는 집선포트이므로 설정않함 권장
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-41. L2SW (L2 Mode)

## Slide 56
7.운용관리
RPVST+ Group
(Repid Per VLAN STP)VLAN마다 STP를 지원하는기능
VLAN생성
L2SW에서 RPVST프로토콜 설정
3) Add/DEL : RPVST+Group 추가
4) VID : 설정할 VID를 선택
5)Priority : 우선순위를 선택(기본 32768)
6) Port Member : 선택한 VID에 해당하는 포트 선택
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-42. L2SW (L2 Mode)

## Slide 57
7.운용관리
ⓒ
MAC Drop
- 특정 MAC Address를 차단하는 기능
1) Port : CU1-Port#1 ~ CU6-Port#16까지 선택가능
2) VLAN ID : 조회한 VLANID 값을 설정
3) Mac Address : Drop할 Mac Address를 입력
4) 추가버튼 눌러 해당 Mac 이 Type에서 Discardㄷ확인
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-43. L2SW (L2 Mode)

## Slide 58
7.운용관리
Mirroring
-해당 포트에 전달되는 네트워크 패킷을 복사하는기능
1) Monitering Port : 모니터링 할 포트 선택
패킷분석할 포트
2) Ingress Send Mirror Port : RX 미러링할 포트 선택
단말카메라에서 수신되는방향을 복사하는포트
3) Egress Send Mirror Port : TX 미러링할 포트 선택
서버측에서 송신되는 방향을 복사하는 포트
4) 각포트 I/Egress 단방향및 양방향 선택가능함
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-44. L2SW (L2 Mode)
Mirror할 포트를 방향성에 맞게 선택하여 체크한다음
Monitering 할 포트를 지정하여 패킷을 확인함

## Slide 59
Link Aggregation
포트와포트간 묶어 대역폭을 조절하는기능
- Link aggregation Group : 설정 그룹지정
포트추가 : UNI포트 최대4개포트설정가능(4G)
Group 추가: 8개그룹까지 가능
-설정
Add : 우측 Port Info 포트 선택후 추가
Remove : 좌측 Member Info 포트선택 삭제
- 주의사항
장비와-대향장치간 Aggregation 및 port trunking
설정작업후에 물리적연결
작업순서가 반대일경우 루핑발생
7.운용관리
ⓔ
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-44. L2SW (L2 Mode)

## Slide 60
7.운용관리
STATE > Port status
- Port State : 포트의 상태 확인
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-45. L2SW (L2 Mode)
해당 포트별 현재 설정된 파라메터를 보여줌

## Slide 61
7.운용관리
Mac Table
- Mac Table 정보확인
해당포트에 Mac learn 된 정보를 포트별로 확인가능함
SlotNo 및 Port선택
조회시 출력
Mac 초기화 : 해당Mac Clear
파일저장 : mac table 폴더 엑셀저장
저장폴더열기 : 설치된 폴더로 이동
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-46. L2SW (L2 Mode)
UNI 별 포트별 , 전체 MAC을 확인하여 엑셀형태로 저장됨

## Slide 62
7.운용관리
- VLAN ID : VLAN ID를 설정 (2~4034)
- UnTagged : UnTagged로 설정
- Tagged : Tagged로 설정
- 변경 : VLAN변경
- 삭제 : VLAN삭제
VLAN
-불필요한 이더넷 트래픽을 줄여 전송속도를 향상시키고 VLAN단위로 트래픽을 분리 전송하여 보안에 용이함
VLAN : 802.1Q VLAN생성
1) VLAN ID : VLAN생성 (Range 2~4034)
2) 패킷선택 (Tagged , Untagged)
3) Slot Info 에서 설정하고자하는 해당포트 추가 (Add)
UNI , NNI포트
4) VLAN생성
5) VLAN Index 에서 해당 생성 VLAN 확인
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-47. L2SW (L2 Mode)
예시) VLAN 100 (포트16번 Untagged설정)
①VLAN번호입력
③포트선택후 add
②Untagged선택후
Add 클릭
④버튼 클릭
⑤VLAN완료

## Slide 63
7.운용관리
Port VLAN
-PVID ( Port VLAN ID)
장치 기본 PVID값은 1로 설정되어있음
Untagged VLAN 구성시에 PVID값을 변경
1) VLAN ID 선택
2) Slot Info 에서 설정하고자하는 해당포트 추가 (Add)
UNI , NNI포트
4) Port VLAN변경
5) 좌측 VLAN ID에서 해당포트 PVID변경값 확인
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-48. L2SW (L2 Mode)
ⓐ VLAN 100선택
\ⓑ 포트 선택 추가(add)
ⓒ PVLAN 변경 클릭
ⓓ PVID변경확인
예시) PVID 100설정 (Port1~4)
기본값 PVID값은 1

## Slide 64
7.운용관리
Double Tag
- 이중태그방식으로 가입자측 VLAN정보에 장치측
VLAN을 추가하여 패킷을 전달하는 방식
- DTAG VLAN생성 : UNI및 NNI구성포트
- DTAG Mode : Double Tag설정 (DIS/Provider/Customer)
- 가입자VLAN : UNI포트 Customer설정_
- 외부 망 VLAN : NNI포트 Provider 설정
- TPID : (0x0000~0xffff)기본값은 0x8100으로 동작
- Svlan ID : Service VLAN ID 선택
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-49. L2SW (L2 Mode)

## Slide 65
7.운용관리
VLAN (STP)State
- VLAN State 정보확인하는 조회창입니다
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-50. L2SW (L2 Mode)

## Slide 66
7.운용관리
RPVST+State
- RPVST+State 정보확인
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-51. L2SW (L2 Mode)

## Slide 67
7.운용관리
경보
- 현재 L2SW에 발생한 Current경보확인
L2SW 부에대한 발령경보
1) L2SW Fault : 스위치부와 제어부간 통신결함
2)Link Fail : 스위칭부에서 UNI-NNI포트간 이더넷링크 결함
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-52. L2SW (L2 Mode)

## Slide 68
7.운용관리
Ⅲ.시스템 설정 및 운용
7-53. L2SW (L2 Mode)
각 포트별트 트래픽 확인
PM Port
- UNI포트에 송수신 속도 및 패킷 Counter 확인
Rx Byte Count 포트수신 패킷 카운터
Rx Unicast Packet count 포트수신 유니캐스트 카운터
Rx Multicast Packet count 포트수신 멀티캐스트 카운터
Rx Broadcast count 포트수신 브로드캐스트 카운터
Tx Byte Count 포트송신 패킷 카운터
Tx Unicast Packet count 포트송신 유니캐스트 카운터
Tx Multicast Packet count 포트송신 멀티캐스트 카운터
Tx Broadcast count 포트 송신 브로드캐스트 카운터
Rx Pause Frame count 포트수신 포즈프레임 카운터
Tx Pause Frame count 포트송신 포즈프레임 카운터
Rx Discard / Dropped Packet count 수신 패킷 드랍
Tx Discard / Dropped Packet count 송신 패킷 드랍
FCS Errored Packet count 프레임체크 에러 카운터
Rx Long Frame Count 긴패킷 카운터
Rx Short Frame Count 짦은패킷 카운터

## Slide 69
8.고장진단
Ⅳ. 기타 장애처리
8-1. EMS 메뉴트리 설명
▶ 파일선택 > LogOut
- EMS운용을 종료하기위한 항목
- 재접속시 ID/PW :대소문자구분 소문자 root/root123
▶ 파일 > 끝내기
- 운용중인 EMS프로그램을 종료
▶ 도구 > 사용자관리
- EMS 개정관리하기위한 보완
- 개정관리: 10개생성
- 관리자및 게스트등급설정 : Administrator /Viewer
- ID/PW :대소문자구분 소문자 root/root123 (변경가능)

## Slide 70
8.고장진단
Ⅳ. 기타 장애처리
8-2. EMS 메뉴트리 설명
▶ 도구 > 사용자관리 > 옵션
- 설치된 EMS폴더에 이벤트자동저장및 가청기능
- 해당 옵션선택하여 파일형식으로 자동저장
- 미선택시 : 파일저장않됨
▶ 통계 > Shelf현재경보
- 현재발생된 경보를 보여확인하는 탭
- 셀프노드를 확인하여 조회시 상태를 보여줌

## Slide 71
8.고장진단
Ⅳ. 기타 장애처리
8-3. EMS 메뉴트리 설명
▶ 통계 > 경보/상태이력 > EMS저장
- EMS에 저장된 이벤트정보를 보여줌
1) 해당 EMS 저장버튼선택
2) 경보이력및 상태이력을 선택함
3) 장치타입을 선택함
4) 조회시작 종료일시 지정함
5) 조회시 날짜별 출력
6) 인쇄및 저장폴더열기하여 확인

## Slide 72
8.고장진단
Ⅳ. 기타 장애처리
8-4. EMS 메뉴트리 설명
▶ 통계 > 경보/상태이력 > EMS저장
- 장치에 저장된 이벤트정보를 EMS에서 보여줌
1) 해당 Shelf 저장버튼선택
2) 발생경보 이력및 상태이력을 선택함
3) 장치노드ID를 선택함
4) 조회시 출력됨
▶ 통계 > 성능정보 > 해당장치선택
- 장치회선에 대한 B1광측 성능및 트래픽을 확인탭
1) 해당 노드를 선택함
2) B1 PM및 트래픽을 선택함
3) 조회일시 지정함
4) 조회시 B1및 트래픽 출력

## Slide 73
8.고장진단
Ⅳ. 기타 장애처리
8-5. EMS 메뉴트리 설명
▶ 통계 > EMS저장명령이력
- 운용자가 설정한 명령이력에 대해 확인할수있는 탭
1) 해당 노드에 셀프를 선택
2) 조회일시 선택하여 조회함
3) 출력됨 (인쇄가능)
▶ Ping/Traffic > Ping Test
- 장치회선에 대한 절분 핑시험을 위한탭
1) 장치노드및 해당포트선택
2) 타겟IP(시험하고자하는 IP)를 입력함
3) SIZE ,COUNT값을 입력 (기본 64Byte , 5Count)
4) Ping시작버튼을 눌러 실행 확인함

## Slide 74
8.고장진단
Ⅳ. 기타 장애처리
8-6. EMS 메뉴트리 설명
▶ Ping/Traffic > Ping Test
- 장치회선에대해 트래픽을 확인하는 탭
1) 노드지정 후 해당 포트를 선택
2) 좌측선택포트에 업포트 (광측트래픽)선택
3) 우측 선택포트에 채널포트(UNI가입트래픽)선택
4) 시간간격 및 조회횟수선택 : ex) 30초/ 60
30초간격으로 출력하고 트래픽조회는
60회동안 모니터링하여 그래픽형태로 출력됨
5) 회선감시는 동시 5회선까지 확인가능함

## Slide 75
8.고장진단
Ⅳ. 기타 장애처리
8-7. EMS 메뉴트리 설명
▶ 관리 > Description > WTLAN2420
- EMS에서 장치회선별 주석을 입력하여 관리함
64Byte 한글 32자 영문 64자입력가능
▶ 관리 > 소프트웨어다운로드 > WTLAN2420
- EMS에서 장치에 SW를 다운로드하여 업그레이드가능
도움말에 업그레이드절차 첨부됨
▶ 관리 > 시스템설정백업및 복원 > WTLAN2420
- 장치설정파라메타값을 EMS에 저장 및 Restore하느기능
도움말에 절차 첨부됨
▶ 관리 > 시스템 스케줄백업 > WTLAN2420
-장치 설정값을 시간날짜에 자동및 수동으로 저장기능
도움말에 절차 첨부됨

## Slide 76
8.고장진단
Ⅳ. 기타 장애처리
8-8. EMS 메뉴트리 설명
▶ 관리 > UDP Multi IP
- EMS PC에서 여러 개의 IP로 제어할경우 설정하는 항목
PC에 다중 IP로 사용시에 IP등록함
▶ 도움말 > WTLAN-2420
- 장비별 매뉴얼이 PDF파일로 저장됨
▶ 도움말 > SW Upgrade메뉴얼
- 장비별 업그레이드절차 매뉴얼이 PDF파일로 저장됨
▶ 도움말 > 정보
- 현재 운용중인 EMS SW버전을 확인할수있음

## Slide 77
8.고장진단
Ⅳ. 기타 장애처리
8-9. WTLAN-2420 장치장애
▶ ⓐ 시스템장애발생시 셀프상단 현재경보를 눌러 해당하는 경우를 확인함
ⓑ 경보를 확인하여 RT측 및 국사장치 ,대향측인지 구분함
ⓒ 시스템 문제시 경보별 장애처리절차 참조하여 조치함
ⓓ RT측 문제시 절분시험으로 고객측인지 가입자단말측인지 확인함
내부스위치
PTN/스위치
RT 장치
스트림 서버
방화벽
저장서버
WTLAN-2420 L2 장치

## Slide 78
8.고장진단
Ⅳ. 기타 장애처리
8-10. RT 회선시험
ⓐ 노드선택 slot no와 ,port 를 선택
Target 정보 입력후 시작버튼을 누름
ⓑ 좌측 IP정보는 RT모뎀에 설정된 IP정보임
ⓒ 우측 Target IP Address는 시험하고자하는 IP를 입력함
Ⓓ 하향시험 : 카메라 IP입력
상향시험 : 서버측 IP 입력
Ⓓⓓ SIZE는 기본값이 64바이트이며 최대 1024까지입력가능함
Ⓔⓔ COUNT값은 기본값이 5이며 최대 50회까지 설정가능함
RT 모뎀 IP
Ping test 할 카메라 ip입력
내부스위치
PTN/스위치
RT 장치
스트림 서버
방화벽
저장서버
운용서버
WTLAN-2420 L2 장치
서버측 Ping
카메라측 Ping

## Slide 79
8-11. Traffic
국사용 EMS
1) 절분시험 ( 상하향ping test)
2) Traffic monitering
3) 회선정보관리
내부스위치
KT스위치
RT 장치
스트림 서버
방화벽
저장서버
운용서버
WTLAN-2420 L2 장치
Ⅳ. 기타 장애처리
8.고장진단

## Slide 80
8-12. RT Traffic
- 노드선택한 후 시간간격과 조회횟수를 입력하여 포트마다 트래픽값과 그래프 확인 저장가능함
- EMS에서 Traffic monitoring windows는 최대 5개까지 운용가능
Ⅳ. 기타 장애처리
8.고장진단

## Slide 81
ⓐ 사용하고자하는 노드와 포트선택
ⓑ Traffic확인 할 포트 선택
ⓒ 트래픽확인할 시간 격과 및 횟수 지정
시간간격 : 30Sec~10Min 1분단위로 지정
조회횟수 : 1~3075
파일저장 : 경로선택 자동및 수동저장(Excel)
ⓓ 시작 누를면 트래픽값과 그래프출력
초기화 시 출력된 트래픽값,그래프값 init됨
ⓐ
ⓑ
ⓒ
Ⅳ. 기타 장애처리
8-13. RT Traffic
8.고장진단

## Slide 82
ⓔ 조회중 이상이 발생되면 오른쪽 상단에 “ Port LOS!!! “ 문구가 출력됨
ⓑ
ⓓ
ⓔ
Ⅳ. 기타 장애처리
8-14. RT Traffic
8.고장진단

## Slide 83
ⓕ 조회 완료시 오른쪽 상단에 “ Traffic 조회완료!” 문구가 출력됨
ⓕ
Ⅳ. 기타 장애처리
8-15. RT Traffic
8.고장진단

## Slide 84: 감사합니다.
기술지원(주간): 031- 425- 4466/4477
기술지원(야간): 010-3454-8695
영업: 031 422 2266
ADDRESS l 윈텍벤처빌딩
경기도 의왕시 벌모루 앞 길 14 (포일동 511) 윈텍벤처빌딩