## Slide 1
WTLAN-96G
대용량 CCTV 전송장치
WTLAN -96G
교육자료

## Slide 2
Contents
PART 1 : 장비 개요 및 구성 망
1) 시스템 개요
2) 장치특징
3) 구성망
PART 2 : 시스템 구성 및 기능
1) 시스템 구성
2) 장치 별 기능
PART 3 : 시스템 운용 및 설정
1) 시스템 설정
2) 운용관리
PART 4 : 기타 장애처리
1) 고장진단
2) 장치점검
WTLAN-96G
대용량 CCTV 전송장치

## Slide 3
Ⅰ. 장치 개요 및 구성 망
사회적 보안 ISSUE와 고객측 Camera의 고용량화 및 다양한 서비스와 콘텐츠가
늘어나면서 가입자의 소요 대역폭 및 혼잡상태가 크게 증가상태입니다.
본 WTLAN-96G는 급변하는 가입자 환경에 대응하기 위해 개발된 대용량 CCTV
전용장치입니다.
WTLAN-96G (집합형 장치) 는 광 선로를 이용하여 Ethernet Interface를 제공
광 선로를 통해 RT와 연결되고 RT에서 수집된 신호를 COT에서 Multiplexing하여
상향으로 전송됩니다.
또한 광 유니트를 구비하여 전송거리 및 전송속도에 따라 망구성이 가능하며
고객 솔루션에 따라 다양한 서비스가 제공가능한 장치입니다.
1) 시스템 개요
1

## Slide 4
EMS를 이용한 망 관리 및 원격 장치 제어
EMS를 이용한 절분시험 및 다양한 전송속도 제공
고 신뢰성 및 저 소모전력
다양한 망 구성 형태 제공 ( P-to-P , P-to-Multi , Ring )
EMS를 이용한 운용상태및 구성상태 , 절체상태,감시 및 제어기능 제공
LED에 의한 가시/가청 경보 및 상태 정보표시 기능
성능 및 데이터 감시
다양한 가입자 측 설치환경에 적합하도록 설치 및 교체가 용이한 단독형 구조(RT)
각 구성품은 고장시 교체가 용이한 타입이고 각 유니트는 Plug-In 방식으로 탈실장 가능
2) 장치특징
Ⅰ. 장치 개요 및 구성 망
3

## Slide 5
2) 장치특징
Ⅰ. 장치 개요 및 구성 망
Main Function
ICMP Ping Test ,Loop detect
Customer EMS
Cutting Test
고객측 전용프로그램 (상향 ,하향 신호절분 Ping시험가능)
Traffic Monitering
인입단측 회선상태 감시(ㅣLink상태,Mac관리,Traffic확인)
COT
Customer Mac관리 , Traffic상태확인
Broadcast/Multicast Stomcontrol
RT
원격 Reset (RT Modem 원격 Rebooting)
Rate Limit Control
Mac Filtering or Limit Control
STP ,RPVST+, LLCP , Switching Protection
802.1Q Tagged VLAN or Port-based VLAN
System Loop Detect ( Up/Downlink ), TCA Block
4

## Slide 6
Uplink
Uplink
관제센터
KT 국사
WTLAN-96G
RT
백본스위치
KT스위치
관제 PC
관제서버
EMS - PC
1G /10G
KT스위치
RT
현장
1G /10G
WTLAN-96G
EMS - PC
1G /10G
백본스위치
KT스위치
관제 PC
관제서버
RT
RT
1G
1G
1G
1G
Ⅰ. 장치 개요 및 구성 망
3) 구성 망
5

## Slide 7
관제센터
KT 국사
WTLAN-96G
RT
백본스위치
KT스위치
관제 PC
관제서버
EMS - PC
1G /10G
KT스위치
RT
현장
1G /10G
RT
RT
100M
100M
100M
100M
WTLAN-2400
A 분기국사
B 분기국사
100M
100M
WTLAN-2400
1G
1G
Downlink 1G
Uplink
Downlink
Downlink
Uplink
Uplink
Ⅰ. 장치 개요 및 구성 망
3) 구성 망
6

## Slide 8
가로(폭)width : 47.5 cm
높이(height) :
31 cm
세로(깊이)Depth : 32.5 cm
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
1) 시스템 구성
SHELF
7

## Slide 9
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
1) 시스템 구성
Unit 종류 | 설 명 | Unit 개수 | 슬롯위치 | Port 개수
MCU | 셀프의 제어 및 감시 장치 | 1EA | MCU | RJ45 LAN Port
RIU16 | Down Link ( RT연결) 장치 | 6EA | CU1~CU6 | 1Gbps x16port
RIU-O | Down Link ( RT연결) 장치 | 6EA | CU1~CU6 | 100Mbps x16port
XGIU | Up Link장치( 포트당 최대 10G) | 2EA | XG1~2 | 1Gbps or 10Gbps x 4port
XGSW | Layer2 Switch 장치 | 2EA | SWA,B | 96port Switching
FAN | 송풍장치 | 4EA | 상,하 고정 | 상면 3ea 하면 1ea
SHELF 실장도
8

## Slide 10
구분 | COT | Specification
etc. | 용 량 | Slot당 16회선 x 6ea Unit = 96회선 가입자 수용
 | 크기 (WidthxHeightxDepth) | 475mm x 310mm x 325mm (7-RU)
 | 무게 (Weight) | 18kg( Shelf Full 실장시 )
 | Operating Temperature | -48V FAN 4ea설치 25℃이하 유지
 | 소모전력(Power Consumption) | Max 350Watt, ( Shelf Full 실장시 )
 | 소모전류(Power Current ) | 10A( Shelf Full 실장시 )
 | Power Source | DC -48V 이중화 (-42.5~56.5V)
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
SHELF 사양
1) 시스템 구성
9

## Slide 11
구분 | COT | Specification
etc. | 용 량 | 상하향 link : 1Gbps
 | 크기 (WidthxHeightxDepth) | 255mm x 31mm x 180mm ( Modem Type)
 | 무게 (Weight) | 0.8kg
 | Operating Temperature | -20℃ ~+60℃유지
 | 소모전력(Power Consumption) | Max 8Watt 이내
 | 소모전류(Power Current) | 0.03A 이내
 | Power Source | 220V Free Voltags (AC±10%)
가로(width) : 25.5 cm
높이(heigth) : 3.2 cm
세로(깊이)Depth : 18 cm
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
RT모뎀사양
1) 시스템 구성
10

## Slide 12
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
모델명 |  |  | 구 분
장비 명 |  |  | WTLAN-96G
Rack Size |  |  | 19”
Shelf 구성 |  |  | COT-RT
Switch 용량 |  |  | Up:80G ,Down:96G
Interface 종류 | COT3형 | UP | 1G or 10G-Fx
 |  | DOWN | 100M or 1G-Fx
 | RT3형 | UP | 1G-Fx
 |  | DOWN | 10M/100M/1G Tx
포트 | COT3형 | UP | 1G or 10G x 8 port
 |  | DOWN | 1G x 96 port
 | RT3형 | UP | 1G x 1 port
 |  | DOWN | 8 port sum 1G
Down: RIU16(16Port)x6 / Up: 10G(8Port)
Unit Optic Module 선택 취부
Unit 선택 실장
제 원
1) 시스템 구성
11

## Slide 13
구 분 | 소비전력
MCU | 4.8W
XGSW | 86W
XGIU | 29W
RIU16 | 29W
OIU1000-LD8 | 8W
FAN | 36W (ea sum)
소비 전력
구 분 | 최고저 전압
COT 3형 | -36V~56.5
RT 3형 | 195V ~ 245V
최고저 전압 변동전압
구 분 | 시 간
통신 복구 | 58 sec
서비스 복구 | 2 min 32 sec
구 분 | 시 간
System Backup | 39 sec
Restore | 4 min 41 sec
전원 Booting time
Software Upgrade time
전원 Booting time
구 분 |  | 시 간
Download | MCU | 1 min 27 sec
 | XGSW | 12 min 56 sec
Rebooting | MCU | 56 sec
 | XGSW | 2 min 50 sec
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
제 원
1) 시스템 구성
12

## Slide 14
MCU Unit (Monitor & Control Unit )
외부 경보 집중반과 연결기능
시스템 경보표시 LED(CRT,MAJ,MIN)및 성능상태감시
ACO(Alarm Cut-off)기능
LED | 상태 | 설 명
STS | 녹색 | 유니트 정상동작상태
 | 적색 | 유니트 비정상 동작상태
CRT | 소등 | 경보없음
 | 적색 | Critical 경보상태
MAJ | 소등 | 경보없음
 | 적색 | Major 경보상태
MIN | 소등 | 경보없음
 | 적색 | Major 경보상태
HST | 소등 | 경보가 발생한적 없음
 | 황색 | CRT,MAJ,MIN등급의 경보가 발생
ACO | 소등 | ACO 해제 상태
 | 황색 | ACO 활성화 상태
MCU
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
2) 장치 별 기능
13

## Slide 15
XGIU Unit ( XG Interface Unit ) 고속부 Unit
네트워크측 상위장치와의 정합 유니트
10G 4 Port
1G 4 Port(2월말 공급예정)
Specification(etc.)
XGIU | Specification
인터페이스 | Optic (10000Base-LR)
전송속도 | 10.3125Gbps
전송방식 | WDM 2Core
전송거리 | 10km
송수신 파장 | 1310nm
송신출력 | - 1dBm~ -6dBm
수신 감도 | 0.5dBm ~ 11dBm이하
포트 수 | 4
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
XGIU
2) 장치 별 기능
14

## Slide 16
XGSW Unit ( XG Switch ) L2 스위치 Unit
가입자 신호를 상위측으로 전달하기위한 L2스위칭
안정적인 운용관리를 위한 1+1 이중화
Specification(etc.)
RIU 16 | Specification
인터페이스 | RJ45 type RS-232C Serial port
System Architecture | 96 Port
Memory | 512MB Main Memory
 | 128MB Flash Memory
Mac-Address | Up to 16K
VLAN | Up to 1K
Qos | Broadcast/Multicast Stom control
 | Loop Detact,Mac Filtering
 | Rate Limit, Jumbo frame
 | Customer Management Control
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
XGSW
2) 장치 별 기능
15

## Slide 17
RIU16 Unit ( Remote Interface Unit ) 가입자 Unit
가입자측 RT장치와 연결되는 집합형장치
1G 용량 16포트 단독형과 정합
Specification(etc.)
RIU 16 | Specification
인터페이스 | Optic (1000Base-LX)
전송속도 | 1.25Gbps
전송방식 | WDM 1Core
전송거리 | 15/40km ( 구매시 지정)
송수신 파장 | TX: 1550nm , RX: 1310nm
송신출력 | - 3dBm~ -11dBm
수신 감도 | -19dBm
포트 수 | 16
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
RIU16
2) 장치 별 기능
16

## Slide 18
RIU-O Unit ( Remote Interface Unit Orignal ) 가입자 Unit
가입자측 RT장치와 연결되는 집합형장치
100M 용량 16포트 기존구형 LC단독형과 정합
Specification(etc.)
RIU 16 | Specification
인터페이스 | Optic (100Base-LX)
전송속도 | 100Mbps
전송방식 | WDM 1Core
전송거리 | 15/40km ( 구매시 지정)
송수신 파장 | TX: 1310nm , RX: 1550nm
송신출력 | - 8dBm~ -15dBm
수신 감도 | -28dBm
포트 수 | 16
RIU O
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
RIU-O
2) 장치 별 기능
17

## Slide 19
OIU1000-LD Unit (Optical 1G Unit ) 가입자 Unit
COT장치와 정합장치
1G 용량 가입자 LAN 8Port
Specification(etc.)
RIU 16 | Specification
인터페이스 | Optic (1000Base-LX)
전송속도 | 1.25Gbps
전송방식 | WDM 1Core
전송거리 | 15/40km ( 구매시 지정)
송수신 파장 | TX: 1310nm , RX: 1550nm
송신출력 | - 3dBm~ -11dBm
수신 감도 | -19dBm
포트 수 | 1
LAN | 인터페이스 | 10/100/1G Base-TX
 | 전송속도 | 10M/100M/1Gbps
 | 전송방식 | Ethernet
 | 포트 수 | 8
구분 | RIU 16 | Specification
Ⅱ. 시스템 구성 및 기능
OIU1000-LD
2) 장치 별 기능
18

## Slide 20
Ⅲ. 운용 및 설정
MCU IP설정방법
ⓐ 최초 IP설정은 MCU전면에 Console Port(RJ45)와 연결
ⓑ 시리얼프로그램(하이퍼,테라텀) 접속 (속도 19200bps , 흐름제어 없음)
ⓒ login : root / password: wintek 정상연결시 [MCUServer:root@download]
ⓓ ip설정 : ipconfig 192.168.5.233 255.255.255.0 192.168.5.1 enter auto booting (1분)
ⓔ 장치 후면 ethernet포트와 PC간 LAN케이블로 연결
1) 시스템 설정
19

## Slide 21
EMS 접속방법
ⓐ login : root / password: root123
ⓑ root 추가/변경/삭제 버튼을 눌러 장비측 ip를 입력
ⓒ 노드가 생성되면 더블클릭하여 장비제어 시작
1) 시스템 설정
Ⅲ. 운용 및 설정
20

## Slide 22
운용PC Trap ip 설정
EMS 접속방법
ⓐ MCU 클릭하여 파라메타 창을 선택
ⓑ 운용PC에 IP를 Trap IP창에 입력하여 경보를 활성화 한다
1) 시스템 설정
Ⅲ. 운용 및 설정
21

## Slide 23
MCU Provision
ACO/History LED
- ACO Mode
Delay : 경보해제 후 10초 후 자동가청경보음을 해제하게 설정
Manual : 사용자 의해 가청경보음을 해제하게 설정
- ACO Lock : 가청경보음 사용여부를 설정
- ACO : 가청경보음 발생시 경보를 중지
- History LED Off : History LED를 소등
etc
- Date.Time : 시스템 날짜시간 설정
- Alarm Release Time : 시스템 경보 해제 유효시간 설정
- FAN상태 : FAN동작 유무에 대한 상태보고 설정
- History LED Off : History LED를 소등
2) 운용관리
Ⅲ. 운용 및 설정
22

## Slide 24
슬롯 Type
- 해당 슬롯의 장치를 운영하기위해서는 실장된 장치와
슬롯 Type이 동일해야 EMS를 이용하여 제어가능함
경보
- 현재 MCU에서 발생된 Current 경보를 보여줌
2) 운용관리
MCU Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
23

## Slide 25
경보등급
- 각 유니트의 ID를 선택한 후 경보등급이 설정가능
관리
- Version : MCU 버전정보
- 성능초기화 : 운용되는 모든장치의 성능을 초기화함
- MCU 재시작 : 운용되고 있는MCU를 재부팅함
부팅시간(1분) 회선장애없음
- 시스템초기화 : 운용되고 있는 모든시스템을 초기화함
부팅시간(3분) 회선장애발생
2) 운용관리
MCU Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
24

## Slide 26
파라메타
- Descrption : RT회선 주석을 입력
- Link State : DCC통신시 DownLink 고정
- Monitering : 경보 보고 유무설정
- Optic Tx Power : 광출력 유무 설정
- Wan Rate : 청약속도 설정
- RT IP/SN/GW : RT모뎀 시험용 IP설정가능
(시험후 초기루백ip로 변경)
- RT Reset : RT(모뎀)를 원격 리셋함
- RT Ping : RT에서 Ping test가능
- Port Monitering : 모뎀 LAN포트 경보보고 유무
- Auto Negotiator : LAN 포트 자동정합 여부설정
- LAN Speed : LAN속도 10M/100M/1G설정
- Duplex : Duplex (Half/Full)설정
- Flow Control : 흐름제어 유무설정
- In/Egress Rate Limite : RT 8Port LAN속도(10M~1G)
2) 운용관리
RIU16 Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
25

## Slide 27
DDM
- 광 포트의 DDM정보를 보여 준다
- RIU16포트 ( TX:1550 /RX:1310)
출력레벨 (-3dBm~-11dBm)
수신레벨 (-19dBm)
- OIU1000-LD ( TX:1310 /RX:1550)
출력레벨 (-3dBm~-11dBm)
수신레벨 (-19dBm)
경보
- RIU16 유니트에서 발생한 경보를 보여줌
RIU-16에 대한 발령경보
1) LOS : 광수신장애
2)Optic RX Power Low : 광 수신레벨 낮음 ( -14dBm이하)
3)Optic RX Power High : 광수신레벨 높음 (-11dBm이하
2) 운용관리
RIU16 Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
26

## Slide 28
포트정보
- RT장치의 송수신 MAC Address 보여줌
Excel 파일로 저장가능
- DCC Port : RIU16과RT간에 통신 MAC주소
- Opt Port : 시스템간에 광측 MAC주소
- Port1~16 : 해당포트에 가입자측 MAC주소
2) 운용관리
RIU16 Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
27
PM
- RT 장치의 송수신 속도 및 패킷 Counter 확인
Port Data Rate : RT모뎀에 대한 송수신 데이터속도
Up port Tx: 카메라 신호를 집선하여 송신하는 트래픽
Up port Rx: 서버측 제어신호를 수신하는 트래픽
port1~8 Rx: RT 랜포트별 카메라 수신트래픽
port1~8 Tx: RT 랜포트별 서버측 수신트래픽
2) PM Information
-RT 각 랜포트별 송수신 패킷카운터값 확인
누적치 패킷 수
송신
수신

## Slide 29
MISC
- RIU16 및 RT장치의 버전 확인
버전표시가 N/A로 보일경우 장치와 RT모뎀간
광미접속 및 DCC통신상태 불량시 표시됨
2) 운용관리
RIU16 Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
28

## Slide 30
파라메타
- Descrption : 회선 주석을 입력(한글16자)
- Monitering : 경보 보고 유무설정
Enable 경보감지 활성화상태
Disable 경보감지 비활성화
- Speed : 1G or 10G 설정가능
- Optic Tx Power : 광출력 유무 설정
on : 광소스 출력
off : 광소스 출력 차단
- Auto Nego : 포트 자동협상기능
2) 운용관리
XGIU Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
29
DDM
- 광 포트의 DDM정보를 보여 준다
광모듈에서 지원되는 정보를 EMS에 보여줌
DDM 정보가 않보일경우 : 광모듈에서 미지원됨
- XGIU포트 (1310nm)
출력레벨 (-1dBm~-6dBm)
수신레벨 (-0.5~-11dBm)

## Slide 31
경보
- 현재 XGIU에서 발생된 Current 경보
MISC
- XGIU 장치의 S/W,H/W 버전 확인
2) 운용관리
XGIU Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
30

## Slide 32
SW Provision
- Alarm Monitering : 경보 활성화 유무설정
- Protocol : (None/STP/RSTP/RPVST+) 설정
- Priority : 우선순위를 설정(0~61440)
- Transmit Hold Counter : 전송시 보류회수설정(0~10)
- Error Disable Timeout Mode : error Mode 활성화유무
- Error Disable Timeout Value : Timeout Value설정
- Hello Time : BPDU 주기를 설정(1~10)
- Forward Time : Listening, Learning 대기시간설정(4~30)
- Max AGE : BPDU 정보를 저장 유지하는시간설정(6~40)
- Base Mac : 기본 Mac을 설정
- Protection : A Side ->B Side로 절체
Port Provision
- State : STP 사용유무 설정
- BPDU Filter : BPDU 송수신 여부설정
- Edge Port : 모뎀 RT측 포트 사용여부 설정
- Port Fast : 스위치,서버 연동시 부팅및복구될때 직시동작여부
- BPDU Gurard : BPDU수신시 포트 비활성화 설정
- Root Guard : Root Guard 사용유무 설정
- Path Cost : Dst 경로에서 거치는 각링크의 부담 총비용 설정
- Priority : 우선순위 설정 (0~240)
- Flow Control : 흐름제어설정
- MTU : 패킷사이즈 설정
- Broadcast,Multicast Rate Limit : 패킷제어
2) 운용관리
XGSW Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
31

## Slide 33
DCC
- 해당 포트의 DCC사용 유무를 설정
- Use : DCC사용 (downlink)RT 원격조회시
- Unuse : DCC미사용 (Uplink) RIU16슬롯을 Uplink로 사용
Loop DETECT
- 해당 포트 loop발생시 포트차단하는기능
- Enable : loop detect 활성화(포트차단)
1) 해당포트 루핑발생시
3초이내 해당 포트 차단loop detected 경보 발령
2) 해당포트 루핑 해제및 조치시
20초 이상 루핑 미발생시 차단된 포트 해제됨 경보해제
- Disable : loop detect 비활성화 동작않함
2) 운용관리
XGSW Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
32

## Slide 34
MAC Drop
- Port : CU1-Port#1 ~ CU6-Port#16까지 선택가능
- VLAN ID : 조회한 VLANID 값을 설정
- Mac Address : Drop할 Mac Address를 입력
2) 운용관리
XGSW Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
33
RPVST+ Group
(Repid Per VLAN STP)VLAN마다 STP를 지원하는기능
VLAN생성
L2SW에서 RPVST프로토콜 설정
3) Add/DEL : RPVST+Group 추가
4) VID : 설정할 VID를 선택
5)Priority : 우선순위를 선택(기본 32768)
6) Port Member : 선택한 VID에 해당하는 포트 선택

## Slide 35
2) 운용관리
XGSW Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
34
Mirroring
해당 포트에 전달되는 네트워크 패킷을 복사하는기능
- Monitering Port : 모니터링 할 포트 선택
패킷분석할 포트
Ingress Send Mirror Port : RX 미러링할 포트 선택
단말카메라에서 수신되는방향을 복사하는포트
Egress Send Mirror Port : TX 미러링할 포트 선택
서버측에서 송신되는 방향을 복사하는 포트
- 각포트 I/Egress 단방향및 양방향 선택가능함
Link Aggregation
포트와포트간 묶어 대역폭을 조절하는기
1) Link aggregation Group : 설정 그룹지정
포트추가 : UNI포트 최대4개포트설정가능(4G)
Group 추가: 4개그룹까지 가능
2) 설정
Add : 우측 Port Info 포트 선택후 추가
Remove : 좌측 Member Info 포트선택 삭제
3) 주의사항
장비와-대향장치간 Aggregation 및 port trunking
설정작업후에 물리적연결
작업순서가 반대일경우 루핑발생
Mirror할 포트를 방향성에 맞게 선택하여 체크한다음
Monitering 할 포트를 지정하여 패킷을 확인함

## Slide 36
Mac Table
- Mac Table 정보확인
2) 운용관리
XGSW Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
35
Port state
- Port State : 포트의 상태 확인함 (조회기능)
1) Port Speed 접속 속도 1G/10G상태
2) Autonego 활성화 비활성화 상태
Autonego OK 자동협상 정상링크상태
Autonego NOK 자동협상 비정상링크상태
3) Flow Control 흐름제어 설정상태
4) Loop State 포트별 루프상태
Normal 정상상태
Loop 루핑상태
5) Max Frame 프레임 사이즈설정상태

## Slide 37
2) 운용관리
XGSW Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
36
- VLAN ID : VLAN ID를 설정 (2~4034)
- UnTagged : UnTagged로 설정
- Tagged : Tagged로 설정
- 변경 : VLAN변경
- 삭제 : VLAN삭제
VLAN
-불필요한 이더넷 트래픽을 줄여 전송속도를
향상시키고 VLAN단위로 트래픽을 분리 전송하여
보안에 용이함
VLAN : 802.1Q VLAN생성
1) VLAN ID : VLAN생성 (Range 2~4034)
2) 패킷선택 (Tagged , Untagged)
3) Slot Info 에서 설정하고자하는 해당포트 추가(Add)
DOWN , UP포트
4) VLAN생성
5) VLAN Index 에서 해당 생성 VLAN 확인
①VLAN번호입력
③포트선택후 add
②Untagged선택후
Add 클릭
④버튼 클릭
⑤VLAN완료

## Slide 38
2) 운용관리
XGSW Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
36
Port VLAN
-PVID ( Port VLAN ID)
장치 기본 PVID값은 1로 설정되어있음
Untagged VLAN 구성시에 PVID값을 변경
a) VLAN ID 선택
b) Slot Info 에서 설정하고자하는 해당포트 추가
(Add) Down,UP포트
c) Port VLAN변경
d) 좌측 VLAN ID에서 해당포트 PVID변경값 확인
ⓐ VLAN 100선택
\ⓑ 포트 선택 추가(add)
ⓒ PVLAN 변경 클릭
ⓓ PVID변경확인
예시) PVID 100설정 (Port1~4)
기본값 PVID값은 1

## Slide 39
2) 운용관리
XGSW Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
37
Double Tag
- 이중태그방식으로 가입자측 VLAN정보에 장치측
VLAN을 추가하여 패킷을 전달하는 방식
- DTAG VLAN생성 : UNI및 NNI구성포트
- DTAG Mode : Double Tag설정
(DIS/Provider/Customer)
- 가입자VLAN : UNI포트 Customer설정_
- 외부 망 VLAN : NNI포트 Provider 설정
- TPID : (0x0000~0xffff)기본값은 0x8100으로 동작
- Svlan ID : Service VLAN ID 선택

## Slide 40
RPVST+State
- RPVST+State 정보확인
VLAN (STP)State
- VLAN State 정보확인
2) 운용관리
XGSW Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
38

## Slide 41
PM
- 각 포트의 송수신 패킷정보 확인
경보
- 현재 XGSW에 발생한 Current경보확인
2) 운용관리
XGSW Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
39

## Slide 42
MISC
- XGSW장치의 버전확인
- XGSW S/W Download : Standby Side에서만 가능
- XGSW Reset : XGSW재시작 (180초)
2) 운용관리
XGSW Provision
Ⅲ. 운용 및 설정
40

## Slide 43
ⓐ 노드선택 slot no와 ,port 를 선택
Target 정보 입력후 시작버튼을 누른다
ⓑ Target IP Address는 필히 입력하여야 하며
size와 count는 미입력후 시작시 default값
으로자동 입력되어 test시작됨
(Default 값
Ⅳ. 점검 및 장애처리
1) 고장진단
RT Ping
41

## Slide 44
고객전용 EMS Program 배포
회선상태확인 ( LAN 경보검출)
절분시험( Ping 시험) Switch,RT,Camera
장치 상태확인 ( Mac Table )
내부스위치
KT스위치
COT 장치
RT 장치
스트림 서버
방화벽
VMS서버
저장서버
Ⅰ. 장치 개요 및 구성 망
1) 고장진단
42

## Slide 45
국사용 EMS Program
1) 절분시험 ( 상하향ping test)
2) Traffic monitering
3) 회선정보관리
내부스위치
KT스위치
COT 장치
RT 장치
스트림 서버
방화벽
저장서버
운용서버
Ⅰ. 장치 개요 및 구성 망
1) 고장진단
43

## Slide 46
Ⅳ. 점검 및 장애처리
2) 장치점검
- 노드선택한 후 시간간격과 조회횟수를 입력하여 포트마다 트래픽값과 그래프 확인 저장가능함
- EMS에서 Traffic monitoring windows는 최대 5개까지 운용가능
RT Traffic
44

## Slide 47
Ⅳ. 점검 및 장애처리
ⓐ 사용하고자하는 노드와 포트선택
ⓑ Traffic확인 할 포트 선택
ⓒ 트래픽확인할 시간 격과 및 횟수 지정
시간간격 : 30Sec~10Min 1분단위로 지정
조회횟수 : 1~3075
파일저장 : 경로선택 자동및 수동저장(Excel)
ⓓ 시작 누를면 트래픽값과 그래프출력
초기화 시 출력된 트래픽값,그래프값 init됨
ⓐ
ⓑ
ⓒ
RT Traffic
2) 장치점검
45

## Slide 48
ⓔ 조회중 이상이 발생되면 오른쪽 상단에 “ Port LOS!!! “ 문구가 출력됨
ⓑ
ⓓ
ⓔ
Ⅳ. 점검 및 장애처리
2) 장치점검
46

## Slide 49
ⓕ 조회 완료시 오른쪽 상단에 “ Traffic 조회완료!” 문구가 출력됨
ⓕ
Ⅳ. 점검 및 장애처리
2) 장치점검
47

## Slide 50
47
감사합니다.