## Slide 1: FMUX-128
http://www.wintek.co.kr
EMS 설치 및 MCU Upgrade 절차서

## Slide 2: 목차
기존 EMS가 설치된 상태에서는 실행파일 복사만으로 EMS Upgrade 완료.
기존 EMS 삭제 후 새로 설치 및 처음 통합 EMS 설치 절차.
EMS Upgrade
01
STEP
EMS 설치 후 MCU Upgrade 전 Parameter Backup
MCU DB Backup
02
STEP
MCU Upgrade 및 Version Check
MCU Upgrade & DB Restore
03
STEP
MCU Upgrade Fail 시 Windows 보안 설정 변경
Upgrade Fail
04
STEP

## Slide 3
Homepage에서 Download 받은 파일의 압축을 풀고 압축 해제 폴더 내의 ‘SOFT-2E1.EXE’ 파일을 C:\WTEMS\SOFT_2E1> 에 복사(덮어쓰기) 한다.
복사가 완료되면 기존과 동일하게 SOFT_2E1.exe 실행 한다.(기존 모든 정보는 그대로 유지됨.)
기존 EMS가 설치되어 있는 경우 실행 파일 복사만으로 EMS Upgrade 완료
01
STEP

## Slide 4
EMS 설치 전 기존의 Node 정보(Shelf 등록 정보)를 유지하기 위해 관련 파일인 c:\WTEMS\SOFT_2E1 폴더 내의 ‘intra.INI’ 파일을 컴퓨터의 다른 곳에 복사한
후 ‘프로그램 삭제’한다.
EMS 새로 설치 시 설치 전 Backup
01
STEP

## Slide 5
Homepage에서 Download 받은 파일의 압축을 풀고 압축 해제 폴더 내의 ‘setup.exe’ 파일을 관리자 권한으로 실행한다.
EMS 설치
01
STEP

## Slide 6
설치를 위해 ‘setup.exe’ 파일을 실행 후 순서에 따라 설치를 계속 진행하고, 설치가 끝나면 ‘SOFT_2E1’ Icon을 통해 EMS를 실행한다.
EMS 설치
01
STEP

## Slide 7
MCU DB Backup
02
STEP
MCU Upgrade 시 모든 Parameter가 초기화되므로, MCU Upgrade 전Parameter(DB Backup)을 반드시 실행한다.
MCU의 DB Backup은 MCU > 관리 > DB Backup/Restore에서 가능하다.

## Slide 8
1
MCU DB Backup
02
STEP
아래의 순서대로 클릭하면 MCU의 모든 정보가 PC에 File 형태로 저장된다.(소요 시간 수초 이내)
저장 폴더( C:\WTEMS\SOFT_2E1\DataBase\COT_DB_(EMS IP주소)_(저장 날짜 및 시간)_(MCU Version).db)
2
3

## Slide 9
MCU Upgrade
03
STEP
우선 Homepage에서 FMUX-128 MCU Upgrade 파일을 Download 받아 그 폴더의 위치를 기억한 후 EMS에서 MCU Unit을 선택하고, ‘MCU S/W 다운로드’를 클릭한다.

## Slide 10
MCU Upgrade
03
STEP
조회 버튼을 통해 현재 파일 버전을 확인 하고, Image File을 선택하여 Download하면 PC의 파일이 MCU로 Download 된다.(소요시간 1분 이내)
1
3
2

## Slide 11
MCU Upgrade
03
STEP
Download가 완료되면 좌측의 Write 버튼이 활성화 되는데 ‘Write’ 버튼을 클릭하면 MCU의 Upgrade가 진행된다.
MCU의 Upgrade는 Flash ROM Erasing → Writing → Rebooting으로 이루어지며
소요 시간은 약 1분 정도이다.
*. MCU 재 부팅으로 EMS가 끊어지며, 다시 연결되었을 때 MCU의 Version을 확인한다.
1
2
EMS 재 접속
Version 확인

## Slide 12
MCU Upgrade
03
STEP
Upgrade가 완료되고 MCU의 Version이 확인되었으면, MCU의 슬롯타입에서
새로운 유니트 ‘2OIU’가 새롭게 생성되었음을 확인할 수 있다.

## Slide 13
MCU DB Restore
03
STEP
MCU의 Upgrade가 완료되었으면, Backup 받았던 MCU의 DB를 Restore하여 설정을 마무리 한다.

## Slide 14
1
MCU DB Restore
03
STEP
아래의 순서대로 클릭하여 PC에 저장된 MCU의 DB File을 MCU로 전송한다. (소요 시간 수초 이내)
저장 폴더( C:\WTEMS\SOFT_2E1\DataBase\COT_DB_(EMS IP주소)_(저장 날짜 및 시간)_(MCU Version).db)
2
3
4

## Slide 15
MCU Upgrade가 정상적으로 이루어지지 않는 경우
04
STEP
PC와 MCU는 TFTP를 통해 파일을 전송합니다.
PC의 윈도우 보안 설정에 따라 TFTP를 통해 파일 전송이 불가한 경우가 있습니다.
이럴 때에는 Windows 보안 > 고급 설정에서 TFTP관련 설정을 변경해 주어야 합니다.

## Slide 16
MCU Upgrade가 정상적으로 이루어지지 않는 경우
04
STEP
고급 보안 설정에서 인바운드 규칙 > TFTP Server의 ‘작업’ 설정이 아래의
그림과 같이 ‘허용’으로 설정되어야 합니다.

## Slide 17
MCU Upgrade가 정상적으로 이루어지지 않는 경우
04
STEP
TFTP Server의 ‘작업’ 설정이 ‘허용’이 아닌 경우 ‘TFTP server’를 더블클릭 후
작업의 설정을 ‘연결 허용’으로 변경하여 주십시요.
인바운드 규칙 > TFTP Server 2개 모두 설정을 변경해야 합니다.
설정이 모두 변경되었으면 다시 MCU의 Upgrade를 다시 시작 하십시요.
더블 클릭
(2개 모두 설정 변경 할 것)

## Slide 18: 감사합니다.
기술지원(주간): 031 425 4466, 4477, 0388
기술지원(야간): 010 2545 2278
영업: 031 422 2266
ADDRESS l 윈텍벤처빌딩
경기도 의왕시 벌모루 앞 길 14 (포일동 511) 윈텍벤처빌딩