## Slide 1
가입자 채널 단국 전송장치
VM Ethernet Opening Guide
M_BCN

## Slide 2
목 차
장비 개요
1. 셀프 구성
2. 유니트 설명
망 구성
장비 별 기본 설정 Config
3. Console 초기설정
4. ems 설정
5. 구성 망 실습
6. 서비스 설정

## Slide 3
A. 장비 개요
이 장치는 종속신호로 DS0급 신호(음성 및 데이터)를 1.544Mbps(이하 'DS1'), 2.048Mbps(이하 'DS1E') 신호 및 10/100Base-T의 Ethernet 신호를 접속, 다중화하여 대국장치로 전송하고, 또는 이의 역기능을 수행할 수 있는 점 대 점(Point-To-Point), 점대 다점(Point-To-Multipoint)으로 구성이 가능한 시스템으로써 DS0급 이하의 모든 서비스를 수용 전송할 수 있는 가입자계 단국장치이다.
Voice Service
- 일반전화 가입자 서비스(SLC-E, SLC-T)
- 자석식 전화 가입자 서비스(R/D)
- 공전식 전화 가입자 서비스(T/D)
- 아날로그 전용선 가입자 서비스(2W E&M, 4W E&M)
- PABX 등 사설 교환기 접속 서비스(DPO, DPT)
- 공중전화 서비스(CP/C, CP/R
Digital Data Service
- 디지털 데이터 서비스(2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 56, 64Kbps OCUDP)
- Nx56, N  64Kbps 디지털 데이터 서비스(N=1 ~ 30 / DS64N)

## Slide 4
개요 망
운용Service
100B/T
Ethernet session
자석식전화기
SHDSL
전화기
아날로그모뎀
FAX
ROUTER
DSU
ATM기
PABX
HOT LINE
공중전화
Voice Mux
광MUX
DS1/DS1E/DS0
TDM session
DS1/DS1E
Network

## Slide 5
FCTX
이더넷 프레임 처리 및 CLK공급 담당
BRGU : DC Ring발생기
BPRU : AC Ring발생기 +AC Power 유니트
BCU
제어부 유니트
UNIT
60회선 채널 유니트
셀프 구성
WTC-60 전면

## Slide 6
DC -48V 입력단자
외부 Battery 입력단자
AC 입력 단자
EMS 제어 LAN Port
FG.SG.-48GND
채널회선 Mapping 단자
Telemetry Port
외부 알람단자
셀프 구성
WTC-60 후면
Ring 입력단자

## Slide 7
FCTX
이더넷 프레임 처리 및 CLK공급 담당
BRGU : DC Ring발생기
BPRU : AC Ring발생기 +AC Power 유니트
BCU
제어부 유니트
UNIT
30회선 채널 유니트
셀프 구성
WTC-30 전면

## Slide 8
DC -48V 입력단자
외부 Battery 입력단자
AC 입력 단자
EMS 제어 LAN Port
채널회선 Mapping 단자
Telemetry Port
셀프 구성
WTC-30 후면
FG.SG.-48GND
Ring 입력단자

## Slide 9
구분 | 모델 | 유니트 | 약어풀이 | 기능
공통 부 | WTC-60 | SHELF | Wintek Channel Mux 60회선 | DS0급 가용60회선 수용
 |  | BCU | Bank Control Unit | 제어부 통신담당
 |  | FC-TX | Framer and Clock 100Base TX | 이더넷 다중화 TX Type
 |  | BRGU | Bank Ring Generator Unit | DC Ring신호 발생기
 | WTC-30N | SHELF | Wintek Channel Mux 30회선 | DS0급 가용30회선 수용
 |  | BCU | Bank Control Unit | 제어부 통신담당
 |  | FC-TX | Framer and Clock 100Base TX | 이더넷 다중화 TX Type
 |  | BRGU | Bank Ring Generator Unit | DC Ring신호 발생기
채널 부 | Alalog | FXS | Foreign eX change Station | SLC-T,DPO,CPC,TD 서비스
 |  | FXO | Foreign eX change Originate | SLC-E,DPT,CPR서비스
 |  | RD | Ring Down | 자석식 군용전화 서비스
 |  | 2WE&M | 2Wire Ear & Mouth | 2선식 아날로그 전용선서비스
 |  | 4WE&M | 4Wire Ear & Mouth | 4선식 아날로그 전용선서비스
 | Digital | OCUDP | Office Carrier Unit Data Port | 저속데이터(2.4K~64Kbps)
셀프 구성
장치 설명

## Slide 10
2-1. BCU ( Bank Control Unit )
BCU는 주 제어를 담당하며 장치의 운용 및 운용자 터미널과 통신을 담당
장애 감시 및 보고 기능 (장애 상태 수집 및 EMS 보고)
성능 정보 누적 및 처리 기능(성능 정보 수집 후 EMS 보고)
프로비전 정보 관리(Memory에 저장 전원 단절 시에도 정보 유지)
주요 Unit의 보호 절체 제어(자동, 수동 절체 기능)
데이터 통신 기능(EMS와의 통신 및 Local/Remote Upgrade, DCC)
TCP/IP통신EMS 제어및 전면의 RS232C를 통한 CIT 명령어 입력 가능
전면의 LED를 통해 Alarm 확인 기능
LED동작 | 설명 | 스위치 | 설명
STS | 녹색 : 정상 / 적색 : 초기부팅 및 비 정상시 | UP/DN SW | FND 선택스위치
CR,MJ,MN | 등급별 경보 발생 시 점등 | CU/CH SW | 슬롯/채널 선택스위치
TST | ON: Test중 | RST SW | MCU Reset Switch
ACO | ON : Alarm Cut Off | IN/OUT SW | In Out 방향 Test 선택
DCC | Data Communication Channel정상시 소등 | AD/DA SW | Analog-Digital 방향 선택
Console | 운용 터미널과 연결을 위한 Port | Bantom Jack | 시험용 Port
2. UNIT 설명
제어부 UNIT

## Slide 11
2-2. FC-TX ( Framer Clock 100Base-TX Unit )
상태 | 설 명
STS | 녹색 : 정상 / 적색 : 초기부팅 및 비정상동작상태
LF | 적색 : Line Fault 시 / 소등 : Normal 상태에서는 소등
RF | 적색 : Remote Fault 시 / 소등 : Normal 상태에서는 소등
CKF | 적색 : Clock Fault 시 / 소등 : Normal 상태에서는 소등
CLKI | 황색 : 자체(Internal)클럭으로 동작 시 / 소등 : 수신종속 Loop 동작
SPD | 황색 : LAN peed 표시 (ON: 100Mbps, OFF:10Mbps) / 점등소등 : Data flow
LNK | 녹색 : Ethernet Link 연결 시 / 소등 : Link 단절 시
CES(Circuit Emulation Service)를 담당하여 E1 TDM 신호를
Ethernet Frame실어 전송 및 그 역기능을 수행
Ethernet 신호를 DS1E 및 DS1 신호로 분리하여 시스템으로 전달
E1 채널처리용량 - 2채널
Ethernet Interface 10/100Base-Tx, Auto Negotiation, Auto-MDI/X 지원
IEEE Standard 지원
IEEE 802.1Q에 따른 VLAN 기능 지원
16MB Packet Buffer/최대 128ms Jitter Buffer 지원
이더넷 유니트
2. UNIT 설명

## Slide 12
2-3. BRGU( Bank Ring Generator Unit )
가입자측으로 Ring Signal을 공급
정격 입력 전압 : -48VDC 전 이중 전송 방식
입력 전압 변동 범위 : -42.5 ~ -56.5VDC
출력 전압 : 80Vrms ± 4Vrms, -48VDC 중첩
출력 주파수 : 20Hz ± 1Hz, 정현파
최대 출력 전력 : 20Watt 이상
상태 | 설 명 | 
PWR-ON | Power 상태 표시 . 전원 인가 시 ON | 
RING-ACT | 적색 | 정상 (현재 Active로 동작)
 | 소등 | Stand-By로 동작
RING-FLT | 적색 | Ring Fault 시
 | 소등 | 정상 운용 시
DC - Ring발생기
2. UNIT 설명

## Slide 13
2-4. FXS ( Foreign EXchange Unit )
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
가입자측 정합을 위한 통합 유니트
SLC-T(Subscriber Loop Carrier – Telephone) - 일반 전화 접속 기능
DPO (Dial Pulse Originator) - PABX 접속 기능
CPR - 공중 전화 가입자, 과금 신호 및 호출(20Hz Ring) 사용
TD (Toll Down) - Toll Down 전용 회선 기능
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능
입,출력 특성 600Ω
SLC –T 유니트
2. UNIT 설명

## Slide 14
2-5. FXO ( Foreign EXchange Originate )
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 6채널 중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 6채널 중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
교환기측 정합을 위한 통합 유니트
SLC-E(Subscriber Loop Carrier – Exchange) - 일반 전화 접속 기능
DPT(Dial Pulse Terminator) - PABX와 국간 신호 전송 방식 사용 시 접속 기능
CPC- 공중 전화 가입자, CO의 교환기에 연결 시
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능
입,출력 특성 600Ω
IN/OUT 방향 회선 테스트 절분 기능
SLC –E 유니트
2. UNIT 설명

## Slide 15
2-6. RD ( Ring Down)
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 6채널 중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 6채널 중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
군용 또는 자석식 전화기 정합을 위한 전용 유니트
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능
입,출력 특성 600Ω
IN/OUT 방향 회선 테스트 절분 기능
군용 전화
2. UNIT 설명

## Slide 16
2-8. 2W E&M ( 2Wire Ear & Mouth)
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
E&M 신호 방식의 교환기 측 정합을 위한 유니트
음성과 시그널링이 분리 되어 전송 (일반 전화 접속 기능) 2선식
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능
입,출력 특성 600Ω
2W Analog 유니트
2. UNIT 설명

## Slide 17
2-9. 4W E&M ( 4Wire Ear & Mouth)
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
MB | 적색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 회선 폐쇄(Make Busy) 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
BUSY | 녹색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 가입자 회선 사용 중
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
E&M 신호 방식의 교환기 측 정합을 위한 유니트
음성과 시그널링이 분리 되어 전송 (일반 전화 접속 기능) 2선식
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
PCM Encoding : A-Law 및 μ-Law 선택 가능
회선 폐쇄(MB : Make Busy) 기능
Test tone 기능
입,출력 특성 600Ω
4W Analog 유니트
2. UNIT 설명

## Slide 18
2-10. OCUDP ( Offic Carrier Unit Data Port)
저속급 데이터 전송 유니트로 가입자의 DSU 연동하여 회선
데이터 전송 속도 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 56, 64kbps
56, 64kbps 데이터의 BCH 에러 수정 기능
B6ZS(2.4k, 4.8k, 9.6k), B7ZS(56k) 기능 제공
ALBO 기능 ( 최대 -43dB)
Alternate 및 Latching 루프백 기능
수용 용량 : Unit 당 최대 가입자 6채널
상태 | 설 명 | 
STS | 녹색 | 정상
 | 적색 | Unit Fault 시
DAT | 녹색 | 데이터 전송 중일 때
 | 소등 | 미사용시
LPB | 황색 | 6채널중 최소 1 Channel 이상 Loopback 상태 시
 | 소등 | Normal 상태에서는 소등
저속 Digital 유니트
2. UNIT 설명

## Slide 19
구성 망
B. 구성 망
WTC-60 연대
WTC-30A 대대
WTC-30B 대대
Ethernet session

## Slide 20
콘솔 케이블 연결 (직결) 연결 (속도 9600, 흐름제어 없음)
초기 운용환경 설정을 위하여 장치의 BCU 유닛 전면에 위치한 CIT 포트를 PC와 RS-232C로 연결
WTC 장비는 입력된 문자에 반향송출 하지 않으므로 문자 입력 시 터미널프로그램에서 글자가 보이지 않습니다.
Terminal 운용프로그램(하이퍼통신,CRT, TeraTerm)에 따라 프로토콜 Option을 설정해야 입력 글자가 보입니다
3-1. Program Echo 설정
터미널 프로그램
설 정 항 목
CRT 프로그램
Option > Session > Emulation > Advanced > Local Echo Check 선택
하이퍼 프로그램
파일 >속성 > 설정 > ASCLL설정 > 입력문자 터미널에 표시 체크함
TeraTerm 프로그램
Setup > Terminal > Local Echo > Check 선택
사전 작업
C. 장비 별 설정 Config

## Slide 21
Login :
Login: admin
Password: admin
WTC-COM1>
장치와 연결되면 초기에 터미널 ID/PW 는 (소문자) admin / admin 으로 입력한다
“WTC-COM1” 프롬프트 표시되며 명령어를 입력한다.
3-2. Cable 접속
사전 작업
3. 초기 설정

## Slide 22
WTC-COM1>
WTC-COM1>PRV-SYS::::COT60,0; (TID설정)
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
--------------------------------------------
WTC-COM1> RTRV-SYS; (장치 TID조회)
--------------------------------------------
SUCCESS
Login: admin
Password: admin
WTC-COM1>
WTC-COM1>PRV-SYS::::60COT;
Login: admin
Password: admin
WTC-COM1>
WTC-COM1>PRV-SYS::::COT60;
X
O
TID( Target ID) 장비 고유의 값으로 설정되어 통신 되는 ID값으로 동작설정 시 첫2자는 영문 숫자
조합으로 8자내외로 설정하며 TID변경 후 반드시 리셋 해야 시스템에 적용됩니다.
TID(Target ID) 설정
3. 초기 설정

## Slide 23
장치 초기IP값은 10.10.2.7/24입니다.
운용(Operation ) 제어하기위한 IP를 설정합니다
WTC-COM1>
WTC-COM1>PRV-IP-CFG::::192.168.5.200,255.255
.255.0,192.168.5.1; (설정)
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
--------------------------------------------
WTC-COM1> RTRV-IP-CFG; (조회)
========================================
ELEMENT DESCRIPTION
------------------------------------------------------------------
IP ADDRESS 10.10.2.7
SUBNET MASK 255.255.255.0
DEFAULT GATEWAY 10.10.2.1
------------------------------------------------------------------
BCU IP 기본값
IP 설정
3. 초기 설정

## Slide 24
WTC-COM1>
WTC-COM1>PRV-DLC-CLK::::INT; (클럭 설정)
IS SUCCESSFULLY EXECUTED
===========================
SUCCESS
--------------------------------------------
WTC-COM1> RTRV-DLC-CLK; ( 클럭 조회)
--------------------------------------------
SUCCESS
CLK 설정 상태
INT : 자체 내부 클럭 동작
EXT : DoT 외부 클럭 수신동작
Loop : 수신종속으로 동작
망 환경에 따라 클럭원설정은 COT(VM60) INT(자체클럭) 및 EXT(외부클럭)으로 설정하고
RT(VM30)는 Loop(수신종속) 및 EXT(외부클럭)으로 설정한다.
===========================================
ELEMENT DESCRIPTION
-----------------------------------------------------------------------
CURRENT CLOCK SOURCE INT
CLOCK SOURCE SWITCH TYPE -------
CLOCK SOURCE START TIME 2023-01-22,17:21:59
PROVISIONED CLOCK SOURCE INT
PROVISIONED LOOP CLOCK ---- ---- ---- ----
------------------------------------------------------
FCTX CLK 기본값
CLK 설정
3. 초기 설정

## Slide 25
WTC-COM1>
WTC-COM1> PRV-PORT-DS1EP::COM1-NIU-P1::
ACT,CAS,ON,1,1; (E1 P1포트 설정)
------------------------------------------------------------------
SUCCESS
------------------------------------------------------------------
WTC-COM1> PRV-PORT-DS1EP::COM1-NIU-P2
::ACT,CAS,ON,2,1; (E1 P2포트 설정)
SUCCESS
------------------------------------------------------------------
WTC-COM1> RTRV-PORT-DS1EP; (E1 포트 조회)
E1 포트설정으로 기본값은 활성화(ACT)되어 있으며 CAS방식, CRC/ON 설정상태입니다
============================================
AID STATE MODE SIG CRC/FRAME L-CODE LBO
------------------------------------------------------------------------
NIU-P1 ACT DS1EP CAS ON HDB3 -
=======================================
R-NID R-LID LOCAL ALM REMOTE ALM
----------------------------------------------------------------
0 0 DS1EP LOS NORMAL
FCTX DS1EP 기본값
DS1EP Port 설정
3. 초기 설정

## Slide 26
WTC-COM1>
PRV-PORT-ETH::::20.20.20.20,255.255.255.0
,20.20.20.1,30-0a-60-00-00-00,100MFD;
WTC-COM1> (설정)
WTC-COM1>
WTC-COM1>
WTC-COM1>RTRV-PORT-ETH::COM1-NIU-P1
WTC-COM1> (조회)
네트워크에 IP , S/N , G/W , Source Mac, Speed를 Static으로 설정합니다.
기본값은 아래와 같습니다.
FCTX ETH Port 기본값
ITEM NAME VALUE
-----------------------------------------------------------
LOCAL IP 192.168.3.10
NET MASK 255.255.255.0
GATEWAY IP 0.0.0.0
MAC ADDRESS 00-10-5A-00-00-01
LINK MODE AUTO NEGO
LINK STATUS 100M FULL DUPLEX
------------------------------------------------------------
Unit MAC Address List 는 윈텍 에서 제공됩니다.
ETH Port 설정
3. 초기 설정

## Slide 27
WTC-COM1>
PRV-PORT-E1IP::COM1-NIU-P1::DSTPORT=P1,
DSTIP=20.20.20.21,VLANEN=ON,VLANID=10;
(포트1번 IP설정)
WTC-COM1>
WTC-COM1>
PRV-PORT-E1IP::COM1-NIU-P2::DSTPORT=P1,
DSTIP=20.20.20.22,VLANEN=ON,VLANID=20; (포트2번 IP설정)
WTC-COM1>
WTC-COM1>
RTRV-PORT-E1IP::COM1-NIU-P1; (조회)
네트워크에 연동되는 대향 측 단국에 IP와 VLAN정보 및 ETH Port 를 설정합니다
FCTX ETH Port IP 기본값
======================================
AID STATE DST PORT DST IP TOS VLAN
--------------------------------------------------------------
NIU-P1 ACT P1 0.0.0.0 0 OFF
=======================================
VID PRI DST MAC DPLL
----------------------------------------------------------------
10 0 00-10-5A-00-00-01 IDLE
----------------------------------------------------------------
ETH Port 별 IP,VLAN 설정
3. 초기 설정

## Slide 28
WTC-COM1>
WTC-COM1> ENT-EMS::::Wintek,192.168.5.250; (등록)
=================================
SUCCESS
WTC-COM1>RTRV-EMS; (조회)
=================================
WTC-COM1>
WTC-COM1>DEL-EMS::::KT; (삭제)
=================================
SUCCESS
제어하는 PC에 이름과 IP를 입력하여 EMS 등록하는 과정이 필요합니다
동시접속은 6대까지 가능하며 EMS 접속>네트워크관리>IP및 EMS에서 등록 가능합니다.
BCU IP 기본값
==========================================
ID EMS NAME IP ADDRESS GATEWAY
---------------------------------------------------------------------
- - - -
EMS 등록 설정
3. 초기 설정

## Slide 29
WTC-COM1>
WTC-COM1> PRV-DCC-DS0::::1,ACT,NETWORK;
====================== (DCC P1 설정)
SUCCESS
WTC-COM1>PRV-DCC-DS0::::2,ACT,NETWORK;
====================== (DCC P2 설정)
WTC-COM1>
WTC-COM1>PRV-DCC-DS0::::1,DEACT,NETWORK;
=======================(DCC P1 삭제)
WTC-COM1>RTRV-DCC-DS0; (DCC 조회)
COT(VM60)-RT(VM30)간 DCC통신 설정하여 원격지장치(VM30)를 제어하는 설정입니다
FCTX ETH DCC 기본값
==========================================
LINKID STATE ROLE MODE TIME SLOT
---------------------------------------------------------------------
1 DEACT NETWORK AITS ***
2 DEACT NETWORK AITS ***
---------------------------------------------------------------------
==========================================
COT : NETWORK
---------------------------------------------------------------------
RT : USER
==========================================
DCC 설정
DCC 설정
3. 초기 설정

## Slide 30
WTC-COM1>
WTC-COM1>
WTC-COM1> RTRV-NODE-CFG; (시스템 조회)
=====================================
SUCCESS
=====================================
WTC-COM1>
WTC-COM1> RESET; (리셋 설정)
설정값 이 완료되면 리셋하여 시스템에 적용합니다
시스템 기본값
RESET 실행
3. 초기 설정
ITEM VALUE
-----------------------------------------------------------
IP 10.10.2.7
GW ---
NE_TYPE WTC-60
TOPOLOGY STAR
NID 0
TID WTC-COM1
LOCATION UNKNOW
NET_NAME UNKNOW
MAIN_PORT -----
PORT -----
------------------------------------------------------------

## Slide 31
자동 망 구성 > IP범위입력 > 노드 검색시작 > 확인 > 망구성적용 > 닫기
자동 망 구성
망 구성 #1

## Slide 32
수동 망 구성 > 그룹추가 > 그룹명 > 노드설정 > 노드추가 >타입설정> 노드명(TID)>노드 TID > 노드 IP추가
수동 망 구성
망 구성 #2

## Slide 33
장비 군 | TID설정 | SITE | NET | NID | 제어IP | ETH IP | DST Port | VLAN | MAC
WTC60 | COT60 | Master | 윈텍 SYS | 0 | 10.10.10.10 | 20.20.20.20 | P1/P1 | P1:10 P2:20 | 30-0A-60-00-00-00
WTC30 | RT30A | Slave1 | 1SYS | 1 | 10.10.10.11 | 20.20.20.21 | P1 | 10 | 30-0A-60-00-00-11
WTC30 | RT30B | slave2 | 2SYS | 2 | 10.10.10.12 | 20.20.20.22 | P2 | 20 | 30-0A-60-00-00-22
구성 망
4. EMS 설정
Ethernet session
WTC-60 System
WTC-30A System
WTC-30B System
IP
20.20.20.20
IP
20.20.20.21
IP
20.20.20.22
운용IP
10.10.10.11
운용IP
10.10.10.10
운용IP
10.10.10.12

## Slide 34
※ EMS 에서 TID 변경 시 제어부(BCU)만 부팅되며 회선장애 없음
PW : 소문자 (admin)
TID : 입력 시 시스템 MAC 주소로 통신하므로 장치마다
독립적으로 설정 해야함 (EMS노드 중복 시 통신불가)
SITE : 가입자 (Description )명 입력
NET : 회선 선번 입력
NID : 셀프 Node ID 번호 COT:0 , RT: 1~96)
TID(Target ID) 설정
4. EMS 설정

## Slide 35
※ EMS에서 장치에 IP변경 시 기존 구성된 NODE는 통신불가
하므로 노드 삭제 후
변경된 IP로 자동 망 구성하여 운용 하십시요!
IP 설정
4. EMS 설정

## Slide 36
※ 클럭원 설정은 외부(EXT) CLK설정이 안정적임
- SRC : Source CLK
EXT : 외부 CLK
INT : 시스템 자체 CLK
Loop : 수신 종속 CLK
- WTC60은 CLK 절체 은 P(PRI)CLK , S(SEC)CLK 2개지원됨
CLK 설정
4. EMS 설정

## Slide 37
※ 초기값 E1 Frame은 ACT / CAS /CRC ON 으로 활성화 됨
- 자동망 노드 검색 시 PEERNID,PEERLID 설정필요
PEERNID ( 대향 측 셀프 번호 (Node ID)
PEERLID ( 대향 측 E1 번호 ( Line ID )
DS1EP Port 설정
4. EMS 설정

## Slide 38
※ 장치에 SRC MAC ADDRESS는 윈텍 에서 List를 제공합니다
SRC IP ,SUBNET , GATWAY : ETH 포트 설정
SRCMAC : ETH 포트 MAC 입력
SPEED : 100MFD ( 100M Full Duplex) 고정 설정
ETH Port 설정
4. EMS 설정

## Slide 39
※ 장치에 SRC MAC ADDRESS는 윈텍 에서 List를 제공합니다
DSTPORT : 대향 측 연결되는 E1 Port
DST IP : 대향 측 장치에 ETH Port IP를 입력
ETH Port별 IP및 VLAN설정
4. EMS 설정

## Slide 40
※ 장치를 제어하기위해 EMS등록을 하는 절차입니다
운영 PC는 동시접속 등록 개수는 최대 6대
자동 망 구성 시 : NAME= 제어PC이름을 입력
수동 망 구성 시 : NAM= 제어PC이름입력
IPADDR= 제어PC IP입력
EMS 등록 설정
4. EMS 설정

## Slide 41
※ 장치를 제어하기위해 EMS등록을 하는 절차입니다
운영 PC는 동시접속 등록 개수는 최대 6대
LINK : E1 Port 번호
STATE : ACT (활성화), DEACT(비활성화)
ROLE : NETWORK (COT) , USER (RT)
LINE,TS : NDCS T-CON 삭제 시 만 입력
DCC 설정
4. EMS 설정

## Slide 42
시스템 재시동 : 회선장애 없이 제어부(BCU)만 부팅됨
시스템 초기화 : 회선장애 발생 ( Memory Clear 재정렬)
부팅 30초
RESET 실행
4. EMS 설정

## Slide 43
구성 망
5. 실습
WTC-60 ETH Port 설정
IP : 20.20.20.20
SN : 255.255.255.0
GW : 20.20.20.1
MAC : 30-0A-60-00-00-00
P1-DST PORT : 20.20.20.21 VLAN:10
P2-DST PORT : 20.20.20.22 VLAN:20
WTC-30A ETH Port 설정
IP : 20.20.20.21
SN : 255.255.255.0
GW : 20.20.20.1
MAC : 30-0A-60-00-00-11
P1-DST PORT : 20.20.20.20 VLAN :10
WTC-30B ETH Port 설정
IP : 20.20.20.22
SN : 255.255.255.0
GW : 20.20.20.1
MAC : 30-0A-60-00-00-22
P1-DST PORT : 20.20.20.20 VLAN :20

## Slide 44
ETH -설정
5. 실습
▶ SRC IP/Subnet/Gatway : ( 자국장비측 ) 설정
SRC Mac ( 자국장비측 MAC 등록 )
Speed ( Link Speed 는 통상적으로 100MFD설정)
▶ AID : 자국측 해당 전송로 포트를 설정
▶ DSTPORT : 대향 측 전송로 포트를 설정한다
▶ TOS (Type of Service)
Router 의 프로토콜 지원 형태에 따라 Diffserv
DSCP,PHB등의 설정값으로 운용자가 유연하게
설정가능
▶ VLANEN : VLAN 사용여부 설정
ON-사용,OFF-미사용
▶ VLAN ID : VLAN IDENTIFIER , 입력범위 (1 ~4096)
▶ VLANPRI : VLAN 우선 순위 설정 입력범위 ( 0~7)
COT60-P2
COT60-P1
RT30A-P1
RT30B-P1

## Slide 45
ETH -설정
5. 실습
COT60 P-2
COT60 P-1
RT30 -A
RT30 -B

## Slide 46
COT 설정
5. 실습
5-1. COT60
WTC-30A
WTC-30B

## Slide 47
RT30A 설정
5. 실습
5-1. RT30A
WTC-30A

## Slide 48
RT30B 설정
5. 실습
5-1. RT30B
WTC-30B

## Slide 49
Analog포트 설명
6. 서비스 설정
Ⓑ
Ⓐ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓔ
Ⓕ
Ⓖ
Ⓗ
※ 아날로그포트 상세 설명
A : AID : 해당 유니트에 채널유니트 선택 ( cu1) , 포트선택
( P1~all) 선택하여 설정가능합니다
B : STATE : 유닛 포트에 활성화 비활성화 체크를 합니다
포트deact 설정은 타임슬롯을 삭제하여야만 합니다.
C : TG ,RG : 기본 게인 설정 창 (2W,RD,FXO,FXS)해당
4W 유닛실장 시 -16/-7dB 자동설정됨
D : SIG : 신호비트 설정항목 대향측과 동일 설정합니다
NORM(2BIT) , P32T (1BIT) , KD4 ( T1 -1BIT)
E : PT : Port Type항목으로 서비스 품목별로 선택합니다
FXS : SLCT  전화기 정합
TD(TT) (HOTLINE회선) 직통전화
CPR  공중전화 , DPT  입출중계 과금
FXO : SLCE  교환기 정합
CPC  공중전화 , DPO  입출중계 과금
F : CODEC : 압신 법칙 E1시-A law , T1시 - U law
G : M/B : (Make Busy)회선폐쇄 조건설정
ON  루프개방,전원개방 , 개방
OFF  루프폐쇄, 극성반전,지기
H : CDOPT : CD Bit Option 수신 신호 비트의 CD-BIT의
값을 비교하여 MB상태로 제어 여부를 선택
ON  신호 Bit 중 CD Bit가 '01'이 아닌 경우
회선폐쇄 CD 신호 Bit 중 CD Bit의 값은 무시

## Slide 50
TD(일반전화) 설정
Exchange
Ethernet Network
FXS Unit
FXO Unit
Telephone
6. 서비스 설정

## Slide 51
TD(HOT Line) 설정
Ethernet Network
FXS Unit
FXS Unit
Telephone
Telephone
6. 서비스 설정

## Slide 52
DID-DOD 설정
Ethernet Network
FXS Unit
FXO Unit
Exchange
Exchange
6. 서비스 설정

## Slide 53
군용전화 설정
Ethernet Network
RD Unit
RD Unit
자석식 Phone
자석식 phone
6. 서비스 설정

## Slide 54
2W E&M 설정
Ethernet Network
2WE&M Unit
2WE&M Unit
2W Modem
2W Modem
6. 서비스 설정

## Slide 55
Ethernet Network
4WE&M Unit
4WE&M Unit
4W Modem
4W Modem
4W E&M 설정
6. 서비스 설정

## Slide 56
OCUDP-AR 설정
Ethernet Network
OCUDP Unit
OCUDP Unit
DSU
DSU
6. 서비스 설정

## Slide 57
5. 서비스 설정
DS64N 설정
Ethernet Network
DS64N Unit
DS64N Unit
Router
Router

## Slide 58: 감사합니다.
기술지원(주간): 031- 425- 4466/4477
기술지원(야간): 010-3454-8695
영업: 031 422 2266
ADDRESS l 윈텍벤처빌딩
경기도 의왕시 벌모루 앞 길 14 (포일동 511) 윈텍벤처빌딩