## Slide 1
CCTV 전송회선장치 SOP
World Wide Intelligent Networking & Tech System
WTLAN-96G , CoPTN , 2420-L2

## Slide 2
2
필수 Config
2-1. WTLAN-96G
2-2. CoPTN
2-3. 2420-L2
3
유지보수
3-1. AS
3-2. BS
CONTENTS
1
1-1. 전용회선 구성도
네트워크 구성표준
1-2. VLAN 설정
1-3. 단말 함체 구성
1-4. 카메라 대수권고

## Slide 3
1-1. 전용회선구성도
1.
네트워크 구성표준
10
연계서버
B/B
VMS서버
Storge 서버
10G 이중화
WTLAN-96G
CoPTN
지자체(구/시/군청)통합관제센터
KT집중국사/분기국사
분기국사
경찰서
RT
RT
RT
INT SW
VMS서버
Storge서버
Switch
L2
INT SW
VMS서버
Storge서버
Switch
L2
WTLAN-2420
CoPTN
읍,면 관제
WTLAN-96G
WTLAN-2400
현장/함체
관제센터
KT집중국사
분기국사
무인국사
거점국사

## Slide 4
1-1. 전용회선구성도
1.
네트워크 구성표준
연계서버
B/B
VMS서버
Storge 서버
10G
WTLAN-96G
L3 SW
지자체(구/시/군청)통합관제센터
KT집중국사/분기국사
경찰서
RT
RT
RT
INT SW
VMS서버
Storge서버
Switch
L2
INT SW
VMS서버
Storge서버
Switch
L2
WTLAN-2420
L3 SW
읍,면 관제
WTLAN-2400
WTLAN-96G
현장/함체
관제센터
KT집중국사
분기국사
무인국사
거점국사
L3
L3

## Slide 5
1-2. VLAN 설정
장치와 연결된 모든 장비들은 하나의 Broadcast Domain에 포함된 Default VLAN으로 동작
연결된 장비와 카메라가 많아질수록 Broadcast의 발생이 많아지기 때문에 물리적으로 Network 영역을 구분
스위치를 이용 물리적으로 Network 영역을 구분하는 대신 VLAN 설정으로 논리적으로 Network
(즉, Broadcast Domain)를 나눌 수 있다.
개요
VLAN 종류
1. Untagged VLAN
2. Tagged VLAN
- 802.1Q VLAN
- Port VLAN
- Shared VLAN
- Commuity VLAN

## Slide 6
WTLAN-96G/2420
출하시 장치기본값은 default VLAN mode (VLAN1,PVID)로 되어 내부 Broadcasting 통신상태임
1-2. VLAN 설정
설정 유형
우면1동
우면2동
우면3동
Default - VALN
V1
V1
V1
V1
O
O
우면1동
우면2동
우면3동
Default - VALN
V1
V1
V1
V1
O
O

## Slide 7
VLAN 10 (Untagged)
CU1~2 (U),XG1(U)
WTLAN-96G
서비스회선 및 용도별로 VLAN Group을 생성하여 Access mode방식으로 traffic을 분리하여 전송하는 설정
1-2. VLAN 설정
Untagged- VLAN
우면1동
우면2동
우면3동
V10
V30
VLAN 20 (Untagged)
CU3~4 (U),XG2(U)
VLAN 30 (Untagged)
CU5~6 (U),XG3(U)
Untagged Port VALN
V20
V10
V30
V20

## Slide 8
VLAN 10 (Untagged)
CU1~2 (U),XG1(T)
WTLAN-96G
서비스회선 및 지역별로 VLAN Group을 생성하여 Trunk mode방식으로 traffic을 분리하여 전송하는 설정
1-2. VLAN 설정
Tagged -VLAN
우면1동
우면2동
우면3동
V10
V20
V30
VLAN 20 (Untagged)
CU3~4 (U),XG2(T)
VLAN 30 (Untagged)
CU5~6 (U),XG3(T)
Tagged VALN
V10(T)
V30(T)
V20(T)

## Slide 9
WTLAN-96G
장치 내부에 Isolrate VID를 설정하여 각 회선별로 RT마다 독립적으로 통신할수 있게 포트간 분리된 설정임
1-2. VLAN 설정
Shared - VLAN
UP link
Down link
X
X
1 Core Optic Cable
RT간 통신불가
RT간 통신불가
우면3동
V999
우면2동 V999
우면1동
V999
우면3동 V1000/999
우면2동 V1000/999
우면1동
V1000/999
Down link
Down link

## Slide 10
WTLAN-96G
서비스회선 및 지역별로 VLAN Group을 지정하여 traffic을 분리하여 전송하는 설정임
1-2. VLAN 설정
Community - VLAN
우면3동
V1000
우면2동 V1000
우면1동
V1000
Down link
UP link
Down link
Down link
O
O
1 Core Optic Cable
우면3동
V999
우면2동 V999
우면1동
V999

## Slide 11
CoPTN
1-2. VLAN 설정
Port Base - Mode
VPLS ID 값에 포트단위로 설정하여 Tagged 및 Untagged 패킷정보를 전달하는 mode
우면1동
우면2동
우면3동
Default - VALN
V10(U)
V1
V20(T)
Tunnel
MPLS-TP

## Slide 12
1-2. VLAN 설정
VLAN Base - Mode
VPLS ID 값에 포트단위로 설정하여 Tagged 및 Untagged 패킷정보를 전달하는 mode
우면1동
우면2동
우면3동
Default - VALN
Tunnel
V10(T)
V30(T)
V20(T)
CoPTN
MPLS-TP

## Slide 13
1-2. VLAN 설정
Untagged -VLAN
NO | 관련 유니트 | TAP 위 치 | 설정 내용
1 | XGSW | VLAN | VLAN ID를 생성하여 Untagged포트를 추가 후 VLAN 를 생성한다
VLAN ID 입력
1
Untagged선택
3
포트 선택
4
5
ADD클릭
VLAN 포트 Member 확인
6
생성버튼 클릭
6
8
생성버튼 클릭
2
생성할 VLAN ID값을 입력
WTLAN-96G /2420

## Slide 14
1-2. VLAN 설정
Untagged -VLAN
NO | 관련 유니트 | TAP 위 치 | 설정 내용
2 | XGSW | Port VLAN | 해당 VLAN를 선택하고 PVID를 추가하여 Default VLAN(Collision Domain)에서 분리한다
Port VLAN 클릭
9
ADD 클릭
포트 선택
11
12
설정한 VLAN ID 선택
VLAN 포트 Member 확인
13
변경버튼 클릭
14
10
최종 PVID변경확인
15
WTLAN-96G /2420

## Slide 15
1-2. VLAN 설정
Tagged -VLAN
NO | 관련 유니트 | TAP 위 치 | 설정 내용
1 | XGSW | VLAN | VLAN ID를 생성하여 Tagged포트를 추가 후 VLAN 를 생성
VLAN ID 입력
1
Tagged선택
3
포트 선택
4
5
ADD클릭
VLAN 포트 Member 확인
6
생성버튼 클릭
6
8
생성버튼 클릭
2
생성할 VLAN ID값을 입력
WTLAN-96G /2420

## Slide 16
1-2. VLAN 설정
Tagged -VLAN
NO | 관련 유니트 | TAP 위 치 | 설정 내용
1 | XGSW | VLAN | 해당VLAN ID에 PVID를 추가 (여러 VLAN 간 분리)
Port VLAN 클릭
9
ADD 클릭
포트 선택
11
12
설정한 VLAN ID 선택
VLAN 포트 Member 확인
13
변경버튼 클릭
14
10
최종 PVID변경확인
15
WTLAN-96G /2420

## Slide 17
WTLAN-96G /2420
1-2. VLAN 설정
Shared -VLAN
NO | 관련 유니트 | TAP 위 치 | 설정 내용
1 | XGSW | VLAN > Shared VLAN | Primary 및 Isolated VLAN ID를 생성하여 포트 추가한다 ( 내부포트간 분리)
Shared VLAN 클릭
Uplink 포트 지정 후 VLAN ID 설정
생성버튼을 클릭
6
VLAN Tap 클릭
Downlink 포트측 VLAN ID입력
해당 포트지정 후 ADD버튼 선택
5
2
1
3
4
VLAN 확인
7

## Slide 18
WTLAN-96G /2420
1-2. VLAN 설정
Community -VLAN
NO | 관련 유니트 | TAP 위 치 | 설정 내용
1 | XGSW | VLAN > Shared VLAN | Primary 및 Community VLAN ID를 생성하여 포트 추가한다 ( VLAN그룹간 통신)
Shared VLAN 클릭
Uplink 포트 지정 후 VLAN ID 설정
생성버튼을 클릭
VLAN Tap 클릭
Downlink 포트측 VLAN ID입력
해당 포트지정 후 ADD버튼 선택
2
1
3
4
VLAN 확인
7
5
6
그룹추가 클릭
8

## Slide 19
CoPTN
1-2. VLAN 설정
VLAN Base (Tagged)
NO | 관련 유니트 | TAP 위 치 | 설정 내용
1 | PTN Board | MPLS-TP>Tunnel설정>VPLS | 
VID 입력후 포트추가
주의: 대국 설정도 자국과 동일설정
단 RX-TX Lable은 역산값 으로 입력
6
VLAN Tap 클릭
ID:1 RXTX-Label입력 후 추가버튼
VLAN-Base선택하고 VPLS ID입력
1
3
4
7
5
VPLS 생성 최종확인
2

## Slide 20
CoPTN
1-2. VLAN 설정
Port Base (Untagged/Tagged)
NO | 관련 유니트 | TAP 위 치 | 설정 내용
1 | PTN Board | MPLS-TP>Tunnel설정>VPLS | 
포트선택 후 추가버튼
주의: 대국 설정도 자국과 동일설정
단 RX-TX Lable은 역산값 으로 입력
6
VLAN Tap 클릭
ID:1 RXTX-Label입력 후 추가버튼
Port-Base선택하고 VPLS ID입력
1
3
4
7
5
VPLS 생성 최종확인
2

## Slide 21
함체 실사
함체 환경
1-3. 단말함체 구성
방범
주정차

## Slide 22
형상 | 카메라 | 용 도 | 설 명
 | 스피드 돔 | 주정차단속 방범 | 2M H.265 Full HD Network PTZ Camera 1.9형 2메가 픽셀 CMOS 적용 Full HD (1920X1080 / 60fps) 출력
 | 돔 | 방범 | 2M H.265 Full HD Network Dome Camera 1.9형 2메가 픽셀 Full HD (1920X1080 / 30fps) 출력
 | 도로방범 | 차량방범 | 4~9M H.265 2차선 차량번호 판독 카메라 9MP 4096×2160(4K) / 30fps 출력
 | 과속단속 | 차량단속 | 4~9M 픽셀 Global Shutter CMOS Sensor 8.9MP 4096×2160(4K) / 30fps 출력 차선 단거리 속도신호위반 차량 검지카메라 IR LED 제어
 | 블렛 | 방범 | 2M H.265 Full HD Network Bullet Camera 1/1.9형 2메가 픽셀 Full HD (1920X1080 / 30fps) 출력 H.265, H.264, MJPEG 압축 코덱
 | 하우징 | 방범,단속 | 2MH.265 Full HD Network Housing Camera 2메가 픽셀 CMOS 적용 Full HD (1920X1080 / 30fps) 출력
현장 운용카메라 종류
카메라
1-4. 카메라 구성

## Slide 23
2-1. WTLAN-96G
2.
필수 Config 설정
EMS 초기 설정 항목 및 CLI 설정
Part 4 : NNI (네트윅) Port 설정
4 -1 Port 회선정보 및 경보 활성화
Part 1 : 시스템 설정
1-1 터미널 접속
2-2 IP설정
Part 2 : EMS 노드 설정
2-1 노드 추가
2-2 시스템 Trap등록
Part 3 : UNI(가입자)Port 설정
3-1 Port 회선정보 및
경보 활성화
Part 5 : L2SW(XGSW) Port 설정
5-1 XGSW Monitoring

## Slide 24
Part 1 : 시스템 설정
MCU server Login :root
Password: wintek
MCU Server@root>
1. 콘솔 케이블 연결 (직결) 연결
2. 초기 운용환경(IP설정,조회)을 위해 장치의 MCU 전면에 위치한 CIT 포트를 PC와 RS-232C로 연결
3. 속도 19200, 흐름제어 없음 접속
터미널 접속

## Slide 25
ⓐ 전면 MCU
ⓑ 콘솔접속 (속도 19200bps , 흐름제어 없음)
ⓒ MCUServer login : root
ⓓ password: wintek
ⓔ ip조회 : ipconfg
ⓕ ip설정 : ipconfig 192.168.5.100 255.255.255.0
192.168.5.1
ⓖ 장치 후면 ethernet포트와 PC간 LAN케이블로 연결
ⓗ ping test : 설정된 ip로 ping 192.168.5.100 enter
Part 1 : 시스템 설정
IP 설정 및 조회

## Slide 26
Part 2 : EMS노드 설정
ROOT추가/변경/삭제 버튼 클릭
ROOT Type 선택 (WTLAN-96G)
시스템 MCU IP 입력
Desc 시스템 명칭입력
⑤ 추가 버튼 클릭 ( 노드 하단 추가됨)
⑥ 확인 종료 EMS접속
⑦ 좌측 노드 더블클릭
⑧ ID/PW : root /wintek 입력 ems 제어 시작
노드 추가
1
2
3
4
5
6

## Slide 27
Part 2 : EMS노드 설정
노드 추가
login : root
Passwd : wintek
8
7

## Slide 28
Part 2 : EMS노드 설정
NO | 관련 장치 | 위 치 | 내 용
① | MCU 클릭 | 파라메타 > Trap &Desc #1~4 입력 | IP 미 입력 시 제어는 가능하나 경보 검출 않됨
② |  | Shelf Description 입력 | 시스템 국소 위치 명칭
Trap -IP 설정
제어할 PC IP, 및 사용자 이름입력
1
셀프 명칭 입력
2

## Slide 29
Part 3 : UNI Port 설정
Port 회선정보 및 경보 활성화
NO | 관련 장치 | 위 치 | 내 용
① | RIU-16 클릭 | Description RT 입력 | 회선정보입력 (981241804) 우면동 11번 카메라
② |  | Monitering > ENA 활성화 | 회선에 대한 경보 활성화 /비활성화 선택
회선정보 입력
경보감시 활성화 COT포트(Monitering)
1
경보감시 활성화 RT포트(Monitering)
1

## Slide 30
Part 4 : NNI Port 설정
Port 회선정보 및 경보 활성화
NO | 관련 장치 | 위 치 | 내 용
① | XGIU클릭 | Description RT 입력 | 회선정보입력 _(L3 다산 5524XG_P11)
② |  | Monitering > ENA 활성화 | 회선에 대한 경보 활성화 /비활성화 선택
회선정보 입력
경보감시 활성화 업링크포트(Monitering)
1
2

## Slide 31
Part 5 : XGSW Port 설정
XGSW 경보 활성화
NO | 관련 장치 | 위 치 | 내 용
① | XGSW 클릭 | Alarm Monitering > ENA 활성화 | L2 Switch 경보감시 활성화
스위칭 유니트 경보감시(Monitering)
1

## Slide 32
2-2. CoPTN
2.
필수 Config 설정
EMS 초기 설정 항목 및 CLI 설정
Part 4 : NNI (네트윅) Port 설정
4 -1 Port 회선정보 및 경보 활성화
Part 1 : 시스템 설정
1-1 터미널 접속
2-2 IP설정
Part 2 : EMS 노드 설정
2-1 노드 추가
2-2 시스템 Trap등록
Part 3 : UNI(가입자)Port 설정
3-1 Port 회선정보 및
경보 활성화
Part 5 : L2SW(XGSW) Port 설정
5-1 XGSW Monitoring

## Slide 33
2.
필수 Config 설정
PART1. 시스템 접속 및 설정
장치 전면 Console Port에 연결 PC간 콘솔케이블(직결)로 연결한다.
Pin Assign: RJ45(3-Tx, 6-Rx, 4,5-GND), RS-232 Female(2-TxD, 3-Rxd, 5-GND)
Console 접속프로그램Rate속도는 115200Bps , 흐름제어 없음으로 한다.
Enter입력시 CTOP-PTN login : 문구출력으로 정상 확인한다
1-1 초기접속 및 mode 설정
초기 장치접속절차
WTLAN-2420
Co PTN
콘솔접속 mode 설정
WTLAN-2420
L2
Booting (재부팅)
IP 설정

## Slide 34
2.
필수 Config 설정
PART1. 시스템 접속 및 설정
초기 장치접속절차
WTLAN-2420
Co PTN
콘솔접속 mode 설정
WTLAN-2420
L2
장치 전원을 off > on 한다
PC 자판에 [ESC] 버튼을 3초이상 누른다.
=> printenv 입력후 Enter ( mode설정값 config보기)
=>setenv system_type CTOP-PTN-COT(원하는 모드로 Type대문자 설정)
* CTOP-PTN-COT: WTLAN-2420(CoPTN COT 국사용)
* CTOP-PTN-RT: WTLAN-2420(CoPTN RCOT 관제용)
* CTOP-COT: WTLAN-2420(L2 mode)
⑤ => saveenv (설정변경값 저장)
⑥ => printenv 입력후 Enter ( mode설정값 config보기)
⑦ => run flboot (flash booting) 부팅시간 4분30초
⑧ 부팅후 초기 Console “CTOP-PTN login: “ 문구상태
Booting (재 부팅)
1-2. 콘솔접속/ 부팅mode설정
IP 설정

## Slide 35
2.
필수 Config 설정
PART2. IP설정
초기 장치접속절차
WTLAN-2420
Co PTN
콘솔접속 mode 설정
WTLAN-2420
L2
Control 접속상태에서 “ CTOP-PTN login”
“ cit “ Enter (CIT mode로 접속)
“citlogin: “admin 입력(Login ID)
“citpasswd: “admin 입력(passwprd)
“CTOP-COM:” prv-ip-cfg::::192.168.100.119,255.255.255.0,192.168.100.1;(IP설정)
* 입력시 바로 적용됨(부팅불필요)
⑥ “CTOP-COM:” rtrv-ip-cfg::::; (IP조회)
“CTOP-COM:” ? Enter ( 명령어 list출력참조)
장치초기 default값 : 10.10.2.96/24
Quit ( cit 종료, 이전 mode )
Control 접속에서 “ CTOP-PTN login “(제어부 telnet접속)
⑪ “ CTOP-PTN login” ( root)
⑫ “ CTOP-PTN login” (wintek )
⑬ root@CTOP-PTN:~# telnet 192.168.100.119 ( 텔넷접속)
⑭ root@CTOP-PTN:~# ping 192.168.100.119 ( ping)
Booting (재 부팅)
2. CIT접속및 제어부 접속
IP 설정
IP 설정

## Slide 36
2.
필수 Config 설정
PART3. EMS 노드구성 및 시스템 설정
좌측하단 ROOT등록/변경/삭제 버튼 클릭
ROOT Type선택( WTLAN96G/WTLAN2420-COPTN/2420-L2 선택)
IP입력(장치)
Desc (시스템 정보입력)
추가버튼클릭 (등록)
해당노드 선택
WTLAN-2420(CoPTN RCOT) 버튼선택
RCOT NODE ID#1 체크
저장버튼 누르면 좌측상단에 노드구성됨
노드추가 등록
1
6
5
4
3
2
7
8
9

## Slide 37
2.
필수 Config 설정
PART3. EMS 노드 구성 및 시스템 설정
EMS접속상태에서 > SYSTEM버튼 클릭
Trip IP/Desc 입력 (EX: 192.168.2.23/AS) 미입력 시 제어는 가능하나 경보 발령 않됨
Shelf Descirption 장치 명칭입력
시스템 설정
1
제어할 PC IP, 및 사용자 이름입력
2
셀프 명칭 입력
3

## Slide 38
2.
필수 Config 설정
PART4. 회선정보입력 및 포트활성화 설정
회선정보입력
②
①
③
1
2
회선정보 입력

## Slide 39
2.
필수 Config 설정
PART4. 회선정보입력 및 포트활성화 설정
EMS > UNI 탭 버튼선택 > 파라메타 > Monitering > Enable (활성화)
EMS > SLOT1/2 탭버튼선택 > 파라메타 > Monitering > Enable (활성화)
포트 활성화
UNI Port
NNI Port
1
2

## Slide 40
2.
필수 Config 설정
PART5. 회선구성 설정
회선구성_Port Base
* MPLS-TP > Tunnel설정 > VPLS
VPLS ID입력한다( 범위 3000~4999)
VPLS Type설정 ( Port-Base mode)
VPLS Port 생성추가
Tunnel ID생성 (기본값 1선택)
Label Tx,Rx값 입력한다(범위5000~7999)
생성버튼을 선택한다
대국측 노드설정 (자국과 동일하게 설정)
Label Tx,Rx값은 대국과 반대로입력한다(범위5000~7999)
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 41
2.
필수 Config 설정
PART5. 회선구성 설정
회선구성_VLAN Base
MPLS-TP > Tunnel설정 > VPLS
VPLS ID입력한다( 범위 3000~4999)
VPLS Type설정 ( Port-Base mode)
VPLS Port 생성추가
Tunnel ID생성 (기본값 1선택)
Label Tx,Rx값 입력한다(범위5000~7999)
생성버튼을 선택한다
대국측 노드설정 (자국과 동일하게 설정)
Label Tx,Rx 값은 대국과 반대로입력한다(범위5000~7999)
해당서비스 상태를 확인한다
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 42
2.
필수 Config 설정
PART5. 회선구성 설정
L2_VLAN 설정 1.
* L2SW탭> VLAN > Port VLAN
VLAN ID 입력한다.
Tagged,Untagged 선택한다.
Slot lnfo창에서 해당포트 선택 후 add추가버튼을 누른다
VLAN생선버튼을 누른다
좌측 상단에 Index에 VLAN생성된 것을 확인한다.
1
2
3
4
5

## Slide 43
2.
필수 Config 설정
PART5. 회선구성 설정
L2_VLAN 설정 2.
* L2SW탭> VLAN > Port VLAN
해당 VLAN ID 선택한다.
Slot lnfo창에서 VLAN포트 선택 후 add추가버튼을 누른다
Port VLAN변경 버튼을 누른다
좌측 상단에 Index에 변경된 PVID값을 확인한다.
해당 서비스 상태확인한다.
2
1
3
4

## Slide 44
2.
필수 Config 설정
PART6. loop detect및 TCA Block
Loop Detect
EMS > L2SW > Provision >DCC/Loop > Loop DETECT
LOOP발생시 (3초 이내 루프감지) 경보발령 > 이후 포트차단
LOOP해제 시 (20초이내 감시후 정상시) 경보해제 > 이후 포트해제

## Slide 45
2.
필수 Config 설정
TCA 설정
임계치 TCA
임계치값을 설정하여 수치값 이상 초과 트래픽 발생시
해당포트를 차단하는기능
UNI TCA 전체입력 : 수치입력후 전체설정됨(Downlink)
- SL TCA 전체입력 : 수치입력후 전체설정됨(Up link)
- Block 전체입력 :
Disable : 포트차단 없음 (경보만 발령)
Enable: 포트차단됨 ( 경보경보발령)
Unblock : 차단된 포트 해제됨
ⓐ 채널 유니트 전체 설정 ( 빈칸에 임계치를 입력 후 버튼을 누르면 전체설정 가능함)
ⓑ 업링크 유니트 전체 설정 ( 빈칸에 임계치를 입력 후 버튼을 누르면 전체설정 가능함)
ⓒ Block 전체 설정 ( enable : 트래픽 초과시 해당포트 block시킴 )
( disable : 트래픽 초과시 경보만 발령함 )
ⓓ Block된 포트는 UnBlock(해제)전까지 block상태이며 회선 복구후에 해당포트UnBlock버튼을 눌러 해제한다
PART6. loop detect및 TCA Block
a
b
c
d

## Slide 46
3. AS 및 BS
3.
유지보수
장애유형 별 조치절차
Part 1 :AS
1-1 WTLAN-96G
1-2 CoPTN/2420-L2
Part 2 : BS
2-1 WTLAN-96G
2-2 CoPTN/2420-L2

## Slide 47
발생 Case
작업 조치 방법
광선로 장애(Alarm)
- RIU16,RIU-O,XGIU
EMS에서 경보(LOS,High,Low)상태를 확인
RIU-16 Low레벨 경보범위 (-19dBm) High레벨범위(-3dBm)
RIU-O Low레벨 경보범위 (-27dBm) High레벨범위(-7dBm)
XGIU Low레벨 경보범위 (-16dBm) High레벨범위(-2dBm)
수신레벨 및 RT출력 확인
광모듈교체 양불확인
Port 변경 유무확인
3-1. AS
② 유니트 불량
- RIU16,RIU-O,XGIU
WTLAN-96G
EMS 에서 정상적으로 인식 여부확인
전면 STS LED녹색상태확인
녹색시 정상 적색시 불량 유니트 교체
③ 스위칭부 불량
- XGSW
EMS 에서 정상적으로 인식 여부확인
전면 STS LED녹색상태확인
ACT유니트 녹색LED Stanby유니트 소등상태확인
적색 LED발생시 유니트 탈장 교체
④ 공통부 불량
- MCU
EMS 에서 정상 통신 Ping 여부확인
LAN 케이블 접속상태확인
MCU Reset조치
동일시 MCU교체
⑤ 회선장애 ( Port down & Traffic Shutdown)
- Loopping
- TCA Block
EMS 에서 트래픽 상태확인
XGSW >임계치> LD(루프감지)회선 있는지 확인하고 Block포트 발생시 Unblock처리
TCA Block발생시 해당포트 지정하여 Unblock처리
Unblock처리 후 추가 장애발생시 해당회선 Site출동
현장 RT측인지 고객카메라 및 장치 분리 시험확인 (RT 불량 시 교체)
현장 고객장치 불량 시 연락하여 회선분리조치 문제조치후 연결 유도

## Slide 48
발생 Case
작업 조치 방법
⑥ 회선 장애
- 특정회선 장애
EMS에서 해당회선 mac이 등록여부 확인
LAN Link fail경보 확인
RT 행업여부를 확인하게 위해 IP설정후 Ping시험
미등록 : RT측에 IP를 설정하여 GW로 Ping확인후 단말측 불량확인
등록시 : RT측에 IP를 설정하여 카메라로 Ping확인후 서버측 불량확인
3-1. AS
⑦ 회선 장애
- 개통 회선 영상끊김
WTLAN-96G
EMS에서 해당회선 Bad패킷or Discard패킷 유무확인
해당 회선 RT IP등록
RT에서 카메라로 Ping err 유무확인
가입자 장치로 Autonego 상태확인 불일치시 끊김현상발생
Auto-Auto ,100MF-100MF, 1GF-1GF로 설정
⑩ FAN 장애
- 발열성 장애
EMS에서 경보및 XGSW의 온도를 확인(85도 이상시 현장점검필요)
FAN 유니트 불량일시 즉시교체
랙 전면및 후면 door 닫었을경우 즉시 개방
셀프하단에 1개 후면에 2개 filter 상태확인 (환경에 따라 filter 탈장)
⑧ 회선장애
- 과다 트래픽장애
EMS에서 해당 트래픽 확인
MAC 를 확인하여 가입자 대수확인
임계치에서 limit를 설정
Mac filter를 입력하여 문제 트래픽 발췌
현장 조치하고 임계치 재조정설정
⑨ 회선장애
- 이상 트래픽장애
전체 포트의 RMON 패킷을 조회
EMS에서 Discard및 drop패킷 포트를 발췌
해당포트 카메라접속
SSDP,UpnP 설정 비활성화 설정
스위치 BPDU 패킷 drop처리
공유기 DHCP, Duplicate 재설정

## Slide 49
발생 Case
작업 조치 방법
광선로 장애(Alarm)
- SLOT (XGIU)
EMS에서 경보(LOS,High,Low)상태를 확인
UNI보드 Low레벨 경보범위 (-19dBm) High레벨범위(-3dBm)
XGIU및 Low레벨 경보범위 (-16dBm) High레벨범위(-2dBm)
수신레벨 및 RT출력 확인
광모듈교체 양불확인
Port 변경 유무확인
3-1. AS
② 유니트 불량
- XGIU
CoPTN/2420-L2
EMS 에서 정상적으로 인식 여부확인
전면 STS LED녹색상태확인
녹색시 정상 적색시 불량 유니트 교체
③ PWR 유니트 불량
- PWR AC/DC
EMS 에서 정상적으로 출력전압 여부확인
전면 STS LED녹색상태확인
적색 LED 점등시 유니트교체
④ 공통부
- 제어 Board
EMS 에서 정상 통신 Ping 여부확인
LAN 케이블 접속상태확인
제어부 Reset조치
동일시 SHELF 교체
⑤ 회선장애 ( Port down & Traffic Shutdown)
- Loopping
- TCA Block
EMS 에서 트래픽 상태확인
XGSW >임계치> LD(루프감지)회선 있는지 확인하고 Block포트 발생시 Unblock처리
TCA Block발생시 해당포트 지정하여 Unblock처리
Unblock처리 후 추가 장애발생시 해당회선 Site출동
현장 RT측인지 고객카메라 및 장치 분리 시험확인 (RT 불량 시 교체)
현장 고객장치 불량 시 연락하여 회선분리조치 문제조치후 연결 유도

## Slide 50
발생 Case
작업 조치 방법
⑥ 회선 장애
- 특정회선 장애
EMS에서 해당회선 mac이 등록여부 확인
LAN Link fail경보 확인
RT 행업여부를 확인하게 위해 IP설정후 Ping시험
미등록 : RT측에 IP를 설정하여 GW로 Ping확인후 단말측 불량확인
등록시 : RT측에 IP를 설정하여 카메라로 Ping확인후 서버측 불량확인
3-1. AS
⑦ 회선 장애
- 개통 회선 영상끊김
EMS에서 해당회선 Bad패킷or Discard패킷 유무확인
해당 회선 RT IP등록
RT에서 카메라로 Ping err 유무확인
가입자 장치로 Autonego 상태확인 불일치시 끊김현상발생
Auto-Auto ,100MF-100MF, 1GF-1GF로 설정
⑩ EMS 장애
- 노드 접속 및 통신장애
Ping 상태 유무확인
PC에서 프로프트창에서 arp –a 입력 장비ip 중복여부 확인
EMS 노드에 중복된 IP여부 확인
Ctrl+Alt+Delete 버튼선택 작업관리자에서 EMS종료 후 재접속
⑧ 회선장애
- 과다 트래픽장애
EMS에서 해당 트래픽 확인
MAC 를 확인하여 가입자 대수확인
임계치에서 limit를 설정
Mac filter를 입력하여 문제 트래픽 발췌
현장 조치하고 임계치 재조정설정
⑨ 회선장애
- 이상 트래픽장애
전체 포트의 RMON 패킷을 조회
EMS에서 Discard및 drop패킷 포트를 발췌
해당포트 카메라접속
SSDP,UpnP 설정 비활성화 설정
스위치 BPDU 패킷 drop처리
공유기 DHCP, Duplicate 재설정
CoPTN/2420-L2

## Slide 51
항 목
CLI 명령어 및 설명
① RT모뎀 원격 리셋
3-2. BS
WTLAN-96G
명령어 : reset-rt::cu5-p1::;
설명 : reset-rt:(슬롯번호)-(포트번호);
명령어 : rtrv-sys::::;
설명 : rtrv-(해당 시스템);
② 셀프(시스템) 의 IP/SN/GW/Tarp IP 정보 조회
③ 채널 유니트( RT)이더넷정보
(autonego,speed,duplex,link ) 조회
명령어 : rtrv-port::cu5-p1::;
설명 : rtrv-port::(슬롯번호)-(포트번호)::;
④ 채널 유니트(RIU16/O) 광모듈
(speed,trxpwr,wavlen, temp) 정보 조회
명령어 : rtrv-ddm-riu::cu5-1::;
설명 : rtrv-ddm-riu::(슬롯번호)-(포트번호)::;
⑤ 채널유니트(RIU16/RIU-O)에 등록된 맥테이블 정보조회
명령어 : rtrv-mac-riu::cu5-1::;
설명 : rtrv-mac-riu::(슬롯번호)-(포트번호)::;
⑥ 업링크유니트(XGIU) 광모듈
(speed,trxpwr,wavlen, temp) 정보 조회
명령어 : rtrv-ddm-riu::xg1-1::;
설명 : rtrv-ddm-xgiu::(슬롯번호)-(포트번호)::;
⑦ 장치 메모리 저장 경보로그 초기화
명령어 : init-nvram-log::::;
설명 : init-(메모리)-(로그)::::;
⑧ 장치 메모리 저장 경보로그 초기화
명령어 : rtrv-vlan::::;
설명 : rtrv-(vlan정보)::::;
⑨ 셀프 전체 현재발생 경보 조회
명령어 : rtrv-alm::::;
설명 : rtrv-(경보)::::;
⑩ 스위칭 유니트(XGSW) log 조회
명령어 : rtrv-l2-log:::;
설명 : rtrv-(스위칭부)-(로그)::::;

## Slide 52
항 목
CLI 명령어 및 설명
⑪ 시스템 (RIU16/O,XGIU)이더넷 포트 상태조회
3-2. BS
WTLAN-96G
명령어 : rtrv-linkst-cot:::;
설명 : rtrv-( 이더넷정보)-(셀프에 수용된회선전체)::::;
명령어 : rtrv-pm-cot::cu5-1::;
설명 : rtrv-pm-cot::(슬롯번호)-(포트번호);
⑫ 시스템 성능 Counter 정보 초기화
⑬ 채널유니트 RT 성능 Counter정보 초기화
명령어 : rtrv-pm-rt::cu5-p1::;
설명 : rtrv-pm-rt::(슬롯번호)-(포트번호)::;
⑭ 채널 유니트(RT) PM
(TXRX Traffic Rate ,TRX B/C,M/C,Discard CNT) 정보 조회
명령어 : rtrv-pm::cu5-1::loc=rt;
설명 : rtrv-pm::(슬롯번호)-(포트번호)::loc=rt
⑮ 채널 유니트(COTT) PM
(TXRX Traffic Rate ,TRX B/C,M/C,Discard CNT) 정보 조회
⒜ 시스템 스위칭부 전체 mac table 정보조회
명령어 : rtrv-mac::all-1::;
설명 : rtrv-mac::(전체)-1::;
⑦ 장치 메모리 저장 경보로그 초기화
명령어 : init-nvram-log::::;
설명 : init-(메모리)-(로그)::::;
명령어 : rtrv-pm::cu5-1::loc=cot;
설명 : rtrv-pm::(슬롯번호)-(포트번호)::loc=cot

## Slide 53
항 목
CLI 명령어 및 설명
① UNI 가입자 MAC등록 정보조회
3-2. BS
CoPTN/2420-L2
명령어 : rtrv-mac::uni-1::;
설명 : rtrv-mac::uni-(포트번호);
명령어 : rtrv-mac::slot1-1::;
설명 : rtrv-mac::(슬롯번호)::;
② NNI(SLOT)에 등록된 MAC 정보조회
③ 시스템 전체 파라메라 이더넷정보
(autonego,speed,duplex,link ) 조회
명령어 : rtrv-linkst:::;
설명 : rtrv-(시스템 링크상태정보):::;
④ UNI 포트 트래픽및 PM Counter 조회
명령어 : rtrv-pm::uni-1::;
설명 : rtrv-pm::uni-(포트번호)::;
⑤ 업링크 트래픽 및 PM Counter 조회
명령어 : rtrv-pm::slot1-2::;
설명 : rtrv-pm::(슬롯번호)-(포트번호)::;
⑥ 시스템 전체 트래픽 및 패킷 Counter 정보조회
명령어 : rtrv-pm-all::::loc=cot;
설명 : rtrv-pm-(전체)::::loc=(cot)::;
⑦ RT회선 전체 트래픽 및 패킷 Counter 정보조회
명령어 : rtrv-pm-all::::loc=rt;
설명 : rtrv-pm-(전체)::::loc=(rt);
⑧ 시스템 전체 포트 PM 패킷 Counter초기화
명령어 : rtrv-alm-all::::;
설명 : rtrv-(경보)-(전체)::::;
⑨ 시스템 현재 발생경보 조회
명령어 : init-pm::all-0::;
설명 : init-pm::(전체)-0::;
⑩ 운용되고 있는 MPLS포트 정보조회
명령어 : rtrv-lps::::;
설명 : rtrv-(act,stanby포트정보)::::;

## Slide 54
항 목
CLI 명령어 및 설명
⑪ VPLS 포트 설정정보(포트번호,타입,label) 조회
3-2. BS
명령어 : rtrv-vpls::::;
설명 : rtrv-(vpls정보)::::;
명령어 : rtrv-port-uni-1::;
설명 : rtrv-port-uni-(포트번호)::;
⑫ UNI (RT)포트 이더넷 정보조회
⑬ UNI (채널포트) DDM정보조회
명령어 : rtrv-ddm-slot-uni-1::;
설명 : rtrv-ddm-slot-(채널번호)-(포트번호)::;
⑭ NNI(업링크포트) DDM정보조회
CoPTN/2420-L2
명령어 : rtrv-ddm-slot-xgiu-1::;
설명 : rtrv-ddm-slot-(채널번호)-(포트번호)::;

## Slide 55
경보 List 및 설명
3-2. BS
CCTV

## Slide 56
경보 List 및 설명
3-2. BS
CCTV

## Slide 57
경보 List 및 설명
3-2. BS
CCTV